Załącznik 6.2. do SIWZ

SP.ZP.272.22.2018.II.DT

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna

Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania

Opracowała: Renata Hain - Kamfonik

Marzec  2018r.

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy w ciągu  dróg  powiatowych  na terenie powiatu  wrocławskiego  wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania,  na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego protokołem typowania robót .

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA  SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  na drogach Powiatu Wrocławskiego.

1.3.  ZAKRES  SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczącą  zasad prowadzenia  robót związanych z wykonaniem ścinki zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania od 10 do 20 cm , przy  średniej  szer. ścinki 1,50 m, transportem urobku na  miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowaniem urobku  we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, uporządkowaniem pasa drogowego po wykonanych robotach, tymczasowym oznakowaniem robót w pasie drogowym.

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Pobocze gruntowe drogi :  część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. Wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY.

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

a) 	Ścinkę poboczy należy wykonać ścinarkami do poboczy.

b)     Wykonawca powinien dysponować przynajmniej 1 ścinarką  do poboczy na każde z zadań.

c) 	Wykonawca przystępujący do wykonania ścinki poboczy powinien wykazać się 
     	możliwością korzystania ze sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
    	jakość robót, tj.

- 	sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy,

- 	sprzęt powinien odpowiadać  o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i 
          	standardom,

-	sprzęt wykorzystany do robót polegających na ścince poboczy gruntowych powinien 
     	 	umożliwiać ścięcie gruntowych poboczy oraz wywóz urobku po wykonanej ścince.

4.  TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu:

a) Przy wykonywaniu robót polegających na ścince poboczy Wykonawca powinien 
        dysponować min. dwoma samochodami samowyładowczymi przeznaczonymi do przewozu
        urobku ze ścinania.

b)	Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane 
      	przekroczeniem dopuszczalnych obciążeń i jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
     	koszt własny,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
      	publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania robót.

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową,
       	specyfikacją  techniczną  oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

5.2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót wraz z lokalizacją na 
    podstawie pisemnych protokołów typowania prac zawierających:  miejsce prac, zakres  
    rzeczowy, termin przekazania terenu prac, termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

5.3. 	Na  Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę urządzeń inżynieryjnych
      	znajdujących się w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 	Uszkodzone    
        lub zniszczone urządzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i  utrwali na koszt   
        własny.

5.4. 	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do
       	utrzymania ruchu publicznego w ich obrębie zgodnie z zatwierdzonym przez 
         zarządzającego  uproszczonym projektem organizacji ruchu zastępczego zatwierdzonym
        na czas prowadzenia robót. W czasie wykonywania 		robót Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu      
         zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia  
         terenu  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową.     
         Zabezpieczenie terenu budowy obowiązuje w okresie trwania realizacji robót, aż do   
         zakończenia i końcowego odbioru robót.

5.5. 	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie 
       	przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego jak również bezpieczeństwa i 
       	higieny pracy.

5.6 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
       	urządzenia podziemne w obrębie prowadzonych robót.

5.7. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót i za wszelkie 
      	urządzenia używane do wykonywania zamówienia od daty rozpoczęcia, aż 
		do daty zakończenia (końcowego odbioru).

6. WYKONANIE ROBÓT:

6.1. 	Ogólne zasady wykonania robót.

6.1.1	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robot zgodnie z umową, niniejszą ST 
         oraz poleceniami  Zamawiającego.

6.1.2.	Ścinanie poboczy:

a)   	Ścięcie zawyżonych poboczy przy grubości  ścinania od 10 do 20 cm  średnia  szer. 
      	ścinki  1,50 m.

b) 	Ścinanie poboczy powinno być wykonywane sprzętem wykazanym w warunkach 
    	przetargowych,  tj.

na zadanie  1 - przynajmniej 1 ścinarka do poboczy i 2 samochody samowyładowcze,

na zadanie  2 - przynajmniej 1 ścinarka do poboczy i 2 samochody samowyładowcze,

c) 	Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 	nawierzchni.       
         Podczas ścinania należy sprawdzić spadek poprzeczny za pomocą łaty.
         Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym ma wynosić od 6-8 % a na łukach z 	 
         jednostronną przechyłką na szerokości 1 mb jak istniejący spadek na jezdni, a
         pozostała część 	pobocza 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po 
         wewnętrznej stronie.

6.1.3.Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na najbliższe 
    	składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z 
    	obowiązującymi przepisami.

6.1.4.	Transport urobku na  miejsce wybrane przez Wykonawcę i zagospodarowanie we
     	własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.1.5. Uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

6.1.6. Oznakowanie tymczasowe robót w pasie drogowym.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

7.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.1.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót aby osiągnąć założoną jakość.

7.1.2. Spadki poprzeczne poboczy zgodnie z pkt. 6.1.2.c. z tolerancją ± 1 %

7.1.3. Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych

nierówności, zaniżeń,  itp.

7.1.4. Teren po wykonaniu robót w tym jezdnia winien zostać uporządkowany i posprzątany.

8. OBMIAR ROBÓT:

8.1. 	Ogólne zasady obmiaru robót.

8.1.1 	Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego  w ustalonym
         	terminie.

8.1.2 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanej pracy zgodnie z ST w ustalonych 
          jednostkach.

8.2.  	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanego ścięcia zawyżonych  poboczy.

9. ODBIÓR ROBÓT:

9.1. 	Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego  wraz z Wykonawcą.

9.2. 	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST jeżeli wszystkie prace 
       	zostały wykonane zgodnie z protokołem typowania i wymaganiami Zamawiającego.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

10.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę na 
         	jednostkę obmiarową, określoną w formularzu oferty.

10.2. 	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 ściętego pobocza obejmuje  wszystkie koszty niezbędne dla 
         	 właściwego wykonania robót zgodnie z umową oraz niniejszą ST w tym m. innymi:

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,

-  tymczasowe oznakowanie robót

-  ścięcie poboczy wraz z  wywozem  urobku i  uprzątnięciem nawierzchni jezdni,