Załącznik 7.1. do SIWZ

SP.ZP.272.25.2018.II.DT

OPIS TECHNICZNY

ZADANIE – 2

Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51 km od skrzyżowania

z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu  do lasu (dz,520Ls i 330/1), za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa, gmina Długołęka.

Wykonał :

Tadeusz Wojciechowski

Kierownik Referatu, WDiT

II piętro, p. 247 tel. 71-72-21-714

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania  z drogą nr 1919D w m. Raków do zjazdu do lasu ( na dz,520Ls i 330/1), za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa , gmina Długołęka

Lokalizacja  remontu kapitalnego nawierzchni.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 1,51km od skrzyżowania  z drogą nr 1919D  w m. Raków do zjazdu do lasu (dz,520Ls i 330/1), za mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Borowa , gmina Długołęka.

Remont modernizacji wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (w obrębie Rakowa na dz. 416dr, dz. 382/2dr i dz. 383/1dr, obrębu Borowa na dz. 333dr). Remont polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej istniejącej jej szerokości i na długości odcinka drogi – 1510mb, a następnie ułożeniu na całym odcinku warstwy  wiążąco-profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej AC11W  50/70 o grubości po zagęszczeniu ok. 3cm (tj. w ilości 75 kg/m2) oraz na ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm. W granicach pasa drogowego drogi 1921D wysokościowo dopasować istniejące zjazdy do posesji i na pola, następująco: zjazdy wykonane z masy bitumicznej należy sfrezować technologicznie o gr. 4 cm na dł. ok. 2m do 3 m i wykonać w na całej powierzchni zjazdu w masie asfaltowej o grubości 4 cm; zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowiną, włączenia na skrzyżowaniach dróg gminnych                           o nawierzchniach bitumicznych należy sfrezować  technologicznie ( w granicach pasa drogi 1921D) dla równego wysokościowo połączenia z istniejącą jezdnią - o gr. 4cm i wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm z AC11S 50/70. Należy również dokonać rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej (gr. 8 cm) i ustawionych krawężników na  istniejącym zjeździe do posesji,  remont na całej szerokości i na długości ok.2m od krawędzi jezdni, następnie ponowne wykonać ułożenie kostki betonowej na dodatkowej warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm o gr. do ok. 6 cm oraz ponownie ustawić krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem – wysokościowo dopasowując nawierzchnię i krawężnik betonowy do wysokości nowej krawędzi jezdni. Należy również wykonać na całych istniejących szerokościach (1 m, lokalnie 0,8m i 1,3m) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 i frezowiną (ze spadkiem 6%od jezdni)dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

3.  STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa nr 1921D od skrzyżowania z drogą nr 1919D w m. Raków na odcinku dł. ok. 2,190km - do przejazdu kolejowego PKP miejscowości Borowa, położona jest w gminie Długołęka. Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości drogi gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz duże ilości łat bitumicznych (łaty ,,grys z emulsją” oraz łaty z mas bitumicznych) po wykonanych remontach cząstkowych. Jezdnia jest zdegradowana. W terenie zwartej zabudowy w miejscowościach oraz za tymi  terenami jest z poboczami o nawierzchni gruntowej  lub nawierzchni trawiastej.  Pobocza gruntowe po obu stronach na ogólnej długości ok.. 1500mb jest dobry – nawiązują się do krawędzi jezdni, na pozostałych odcinkach są przeważnie zawyżone od 5cm do ok. 10cm, a lokalnie 15cm. W związku z ułożeniem warstw mineralno asfaltowych jezdni pobocza wymagać będą usunięcia nadmiaru gruntu i wykorytowania poniżej nowej krawędzi jezdni o 10cm w celu wykonania poboczy wzmocnionych kruszywem kamiennym 0-31,5 oraz pozyskaną z jezdni frezowiną. Szerokość nawierzchni  jezdni jest  zmienna: od 5,2 do 5,5m, a lokalnie na kilku odcinkach o długościach 60m, 100m o szerokościach 4,8m, 5m i 6m.

Wjazdy na drogi gminne w Rakowie są o nawierzchniach bitumicznych. Pozostałe zjazdy do posesji, do gruntów ornych oraz na drogi śródpolne są o nawierzchni gruntowej. W ciągu drogi występują obustronne rowy przydrożne, ponieważ są lokalnie zarośnięte i zdeformowane wymagają renowacji – odrębnym zleceniem. Jezdnia odwadniania jest tam powierzchniowo, poprzez spływ wody opadowej  do rowów przydrożnych, lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a następnie infiltracją do podłoża gruntowego. W ciągu drogi są trzy przystanki autobusowe bez zatok.

Teren, którego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski. W obrębie miejscowości Raków na odcinku ok.400m po obu stronach drogi zlokalizowane są posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi i usługowymi, pozostały odcinek drogi przebiega pośród zalesienia.

Droga ta jest drogą klasy L – lokalna droga dla pojazdów jadących od strony miejscowości Borowa, Bielawa i Oleśniczka.

4.  ZAKRES ROBÓT

W ramach modernizacji drogi powiatowej planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi poprzez ułożenie dwóch warstw asfaltu (3cm +4cm) po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 i frezowiną o grubości 10 cm, a także  w granicach pasa drogowego drogi 1921D należy wysokościowo dopasować istniejące wjazdy na drogi, zjazdy do posesji i na pola, następująco: wjazdy i zjazdy wykonane z masy bitumicznej wykonać na całej powierzchni zjazdu w masie asfaltowej o grubości 4 cm; zjazdy gruntowe należy utwardzić frezowiną o grubości 20cm,zjazd z kostki betonowej należy rozebrać i ponowne ułożyć kostkę betonową na dodatkowej w-wie kruszywa i podsypki cementowo-piaskowej oraz krawężniki betonowe na ławach betonowych z oporem rozebrać i ponownie ustawić.. Znajdujące się w jezdni pokrywy fi 600 studni kanalizacji sanitarnej należy wyregulować wysokościowo do niwelety nowej nawierzchni jezdni. W zakresie robót jest również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – liniami krawędziowymi P-7c i P-7d oraz liniami przystankowymi P-17, przejść dla pieszych P-10 oraz na 1 skrzyżowaniu skanalizowanie ruchu poprzez zastosowanie linii: P-21a(P-21b), P-13, P-14, P-3b, P-4.

Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym drogi 1921D (w obrębie Rakowa na dz. 416dr, dz. 382/2dr i dz. 383/1dr, obrębu Borowa na dz. 333dr).

Roboty polegać będą na:

- wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa/ frezem,

- wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie zjazdów gruntowych pod utwardzenie ich kruszywem/ frezem,

- profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 4 cm i technologicznym frezowaniu na wjazdach i zjazdach bitumicznych o grubości 4cm,

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),

- ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu średnio 3cm ( 75 kg/m2),

- skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej(0,5kg/m2),

- ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm,

- utwardzeniu poboczy gruntowych frezowaną oraz kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 10 cm i szerokości od 1m do1,3m lokalnie 0,8m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- utwardzeniu zjazdów gruntowych frezowiną/kruszywem kamiennym o grubości 20cm, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,

- rozbiórce i ponownym ułożeniu kostki betonowej oraz krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wysokościowa ok. 6 cm,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego,

- wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,

- sprzątanie terenu budowy.

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych geodezyjnych oraz geodezyjnych powykonawczych,

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni do 4cm

- wykonanie na istniejącej podbudowie warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej AC11W  w ilości 75 kg/m2 (w jezdni drogi) ,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm (w jezdni drogi i na włączeniach dróg oraz zjazdów bitumicznych) ,

- remont istniejących nawierzchni skrzyżowań i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych – frezowanie technologiczne 
o gr. 4 cm i wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie utwardzone  z frezowiny o grubości 20 cm do działek: posesji, gruntów rolnych i na drogi śródpolne, poprzez wykonanie korytowania zjazdów gruntowych 
(w tym zawyżonych) - na głębokość od 10cm do 20cm,

- wykonanie remontów zjazdów o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnie utwardzone z frezowiny  
o grubości od 5 do 15 cm do działek posesji, poprzez wykonanie korytowania zjazdów z kruszywa kamiennego na głębokość korytowania od 5cm do 10cm,

-  rozbiórce i ponownym ułożeniu kostki betonowej oraz krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie utwardzenia poboczy – grubości 10 cm z frezowiny i kruszywa łamanego 0/31,5,poprzez wykonanie korytowania poboczy gruntowych ( w tym zawyżonych) na całych istniejących szerokościach od 1m do1,3m lokalnie 0,8m i grubości korytowania od 5cm do 22cm,

- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego - linii krawędziowych P-7c i P-7d oraz linii              przystankowych P-17, przejść dla pieszych P-10 oraz na 1 skrzyżowaniu skanalizowanie ruchu poprzez zastosowanie linii: P-21a(P-21b), P-13, P-14, P-3b, P-4. (ok.435m2).

- wywóz gruzu i urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

W POWYŻSZYM ZAKRESIE ZAWIERA SIĘ:

- przed ułożeniem w jezdniach w-wy wiążącej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2,

- przed ułożeniem w jezdniach i na zjazdach w-wy ścieralnej dokonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- wykonanie(bez odcinków 15m na początku i końca zadania) na istniejącej po sfrezowaniu podbudowie jezdni dr nr 1921D warstwy wiążąco – profilującej z masy mineralno-asfaltowej  z AC11W  w ilości 75 kg/m2 (śr. 3 cm) ,

- wykonanie na całym odcinku jezdni, tj. na włączeniach do dróg i na wykonanej  warstwie wiążąco – profilującej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej AC11S o grubości 4 cm,

- korytowanie w poboczach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 10 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na szerokościach istniejących poboczy tj. od 1m do1,3m lokalnie 0,8m i grubości korytowania od 5cm do 22cm (dla wykonania utwardzonego pobocza z uzyskanej frezowany, po jej wykorzystaniu pobocza wykonać z naturalnego kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5). Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- korytowanie w zjazdach gruntowych będzie łącznie z zawyżeniami gruntu do głębokości 20 cm poniżej nowej krawędzi jezdni, na powierzchniach istniejących zjazdów i grubości korytowania od 10cm do 20cm, (dla wykonania utwardzonych zjazdów z uzyskanej frezowany o grubości 20cm).Grunt z korytowania Wykonawca wywiezie do utylizacji na własny koszt lub wywiezie i zagospodaruje go we własnym zakresie,

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej wykonać –na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych wykonanych mechanicznie – oznakowanie gładkie. Przed wykonaniem oznakowania poziomego Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu poziomego .

Wykonanie warstw nawierzchni jezdni, zjazdów i pobocza:

- warstwa ścieralna jezdni i zjazdów: beton asfaltowy AC11S 50/70  grubości 4cm, dla KR-2,

- oczyszczenie oraz skropienie podłoża bitumicznego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,

- dodatkowo warstwa profilująco - wiążąca jezdni: beton asfaltowy AC11W 50/70 grubości ok. 3 cm (tj. ok.                    75 kg/m2), dla KR-2,

- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 podłoża bitumicznego,

- pobocza z frezowany i z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm i szerokości – 1m do1.3m, lokalnie 0,8m ( na całych szerokościach istniejących poboczy),

- zjazdy gruntowe wykonać z frezowiny o grubości 20cm, na całej powierzchni w pasie drogowym (ustalenia z inspektorem w terenie),

- zjazd z kostki betonowej podlega na długości od krawędzi jezdni do ok. 2m rozbiórce i ponownym ułożeniu kostki betonowej oraz krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem na łukach włączenia i przy krawędzi jezdni - jak dla robót na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej, - regulacja wysokościowa ok. 6 cm, (ustalenia z inspektorem w terenie),

Przewiduje się, że roboty prowadzone będą systemem mechanicznym za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych, a ok. 10%  narzędziami ręcznymi.

UWAGI:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej.

Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym i opisie technicznym.

Zamierzenia te mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

5.  PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa 1921D:

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR2

- długość odcinka: ok. 1,41 km

- szerokość jezdni: zmienna od 5,2m do 5,5m (lokalnie odc.60m, 100m o szerokości 4,8m, 5m, 6m),

- szerokość pobocza gruntowego: 0,8m – 1,3m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

6.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś drogi przyjęto w osi drogi istniejącej. Niweleta jezdni ulegnie podniesieniu w wyniku ułożenia dodatkowych warstw bitumicznych o ok. 3cm ( lokalnie  do 5cm, uzależnione od 4cm frezowania profilującego istniejącej jezdni). Istniejące szerokości nawierzchni: jezdni, zjazdów, włączeń na skrzyżowaniach dróg nie ulegną zmianie. Przewiduje się nawiązanie wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnym, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W związku z podniesieniem niwelety jezdni należy wykonać regulację wysokościową poboczy i zjazdów wg opisu jak wyżej i połączyć je z nowymi wysokościowo krawędziami jezdni. Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na powierzchni ok. 8.307,5m2 dla długości 1,510km.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogowym. Ułożenie dodatkowych warstw bitumicznych ma na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji jezdni oraz zapewnienie komfortowego przejazdu drogą powiatową. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni ( 2% ) oraz poboczy ( 6% ). Wody opadowe odbierane są przez istniejące rowy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  4cm. Roboty rozbiórkowe gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych będą o głębokości od 5cm do 22 cm. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieźć  w miejsce składowania tego typu odpadów. (koszt po stronie Wykonawcy).

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9.  ORGANIZACJA RUCHU

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia.

Stałą organizację ruchu poziomego - Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt oraz wykona oznakowanie w terminie zakończenia robót wg umowy.

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży schematyczny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (uwzględniający ruch pieszych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym projekcie,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

  - Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające
z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach  kosztorysu ofertowego.

  - W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi ryczałtową kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu oznakowania poziomego – krawędziowego, linii przystankowych, przejść dla pieszych oraz na 1 skrzyżowaniu liniami i polami wyłączonymi z ruchu - skanalizowanie ruchu .

3    Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją   w terminie i w warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą zadanie z strony Zamawiającego. Uwzględnić w harmonogramie robót wykonanie oznakowania nie wcześniej niż po 14 dniach po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni.

10.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.04 	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO

D-06.01.05	UTWARDZENIE POBOCZY FREZOWINĄ

D-03.02.01a         Regulacja pionowa studzienek

D - 08.01.01         KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.04.01           WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME