OPIS TECHNICZNY

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej  nr 2021D  na odcinku 
Skałka -  Krzeptów , gmina Kąty Wrocławskie, o długości ok. 3820 m

Wrocław,  kwiecień 2018 r.

opracował:

Jan Sawzdargo

OD Mirosławice, Tel. 71 316 22 45

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2021D na odcinku Skałka – Krzeptów , gmina Kąty Wrocławskie,  o długości ok. 3820 m.

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja nawierzchni drogi nr 2021D na dł.  3820 m

od drogi W-362 w m. Skałka do początku nakładki za skrzyżowaniem z ul. Dębową w miejscowości Krzeptów , gmina Kąty Wrocławskie (w zał. mapka lokal.). Wykonywane prace modernizacyjne prowadzić będą do przywrócenia nośności istniejącej nawierzchni oraz zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Polepszony zostanie stan techniczny oraz walory funkcjonalne i użytkowe drogi oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w istniejącym pasie drogowym ( dz. nr  115/2dr obręb Skałka,  dz. nr  18dr obręb Kębłowice ,  dz. nr 114dr obręb Smolec oraz  dz. nr 47/1dr obręb Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie).

Zakres robót  obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

- oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją – korytowanie  na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy pozyskaną frezowiną, pod zatokę autobusową, peron przystankowy, ciągi piesze,

- profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm. i 4 cm,

- regulacja studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i innych znajdujących się w pasie drogowym,

- skropienie emulsją kationowo-anionową oczyszczonej podbudowy jezdni,

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej

- ułożenie warstwy wiążąco profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. śr. 4 cm,

- ułożenie warstwy ścieralnej z miesznki mineralno-asfaltowej o grubości 4cm,

- utwardzenie poboczy gruntowych pozyskaną frezowiną na szer.0,75m i gł. ok. 0,20m dopasowując ich wysokość do krawędzi jezdni,

- remont istniejących zjazdów na drogi gminne (w granicy pasa drogi nr 2021D) - wymiana nawierzchni bitumicznej,

- utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20cm dróg gruntowych i zjazdów znajdujących się w pasie drogi,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie podbudowy z kruszywa  kamiennego 0-31,5 mmi nawierzchni ciągów pieszych, peronu przystankowego i zatoki autobusowej,

- oczyszczenie rowu z namułu,

- zarurowanie 25 m rowu odwadniającego wraz z zasypaniem,

- ułożenie rury PCV fi 400 na podsypce,

- wykonanie peronu przystankowego wraz z dojściami dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm,

- wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej 18/20 wraz z dojściami dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm,

- wykonanie  przejść wyniesionych,

- sprzątanie terenu budowy.

UWAGA:

Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wyloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi.

Szczegółowy zakres prac  określają kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu.

5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski- Gmina Kąty Wrocławskie –  droga nr 2021D odcinek o dł. ok. 3820 m pomiędzy Skałką a Krzeptowem.

Modernizowany odcinek drogi rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką W-362 w miejscowości Skałka a kończy się za skrzyżowaniem z ul. Dębową w miejscowości Krzeptów (początek nakładki).

Długość odcinka – 3820 m. (mapka w załączeniu)

6.  STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2021D  położony jest na obszarze gminy Kąty Wrocławskie pomiędzy miejscowością Skałka  i Krzeptów.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada na całej długości gęste spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych.  Pobocza gruntowe  wzdłuż obu krawędzi są nierówne z ubytkami gruntu, miejscami są  zawyżone ponad poziom jezdni .

7. STAN PROJEKTOWY

Zakres prac modernizacyjnych drogi głównie polega na  ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni. Szerokość jezdni i oś jezdni przyjęto w istniejących szerokościach i osi jezdni.  Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na głębokość 8 cm na wskazanych przez Zleceniodawcę odcinkach  a na pozostałym odcinku na głębokość 4 cm. ,. Na całym odcinku modernizowanym należy ułożyć warstwę profilująco - wiążącą z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm  ( 100kg/m2), oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm . Należy dokonać oczyszczenia nawierzchni jezdni przed każdorazowym ułożeniem warstwy asfaltowej oraz wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 istniejącej podbudowy bitumicznej i warstwy profilującej.

W związku możliwością różnicy między rzędnymi niwelety jezdni  a rzędnymi dróg gminnych krzyżujących się z drogą 2021D należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy masą asfaltową,  a zjazdy gruntowe  utwardzić kruszywem kamiennym 0-31,5 mm  na grubości 20 cm. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych frezowiną  o grubości 20 cm dopasowując  wysokościowo do krawędzi jezdni (ze spadkiem  6%).

Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie zatoki przystankowej o szerokości 3,0 m  i długości ok. 35,0m z dojściem do przejścia dla pieszych  w miejscowości Kębłowice oraz wykonanie peronu autobusowego (przystanek) o szerokości 3m i długości 20m z zarurowaniem rowu i dojściem do przejścia dla pieszych w miejscowości Krzeptów. W ramach tego zadania wykonanie trzech przejścia wyniesionego z wymaganym znakiem poziomym P-10, P-17, P-25.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu:  KR-2

- długość remontowanego odcinka:3.820 km

- szerokość jezdni istniejąca: śr. 5,70 m

- spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%

- szerokość pobocza utwardzonego: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6%

7.  ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Oś remontowanej drogi przyjęto w osi istniejącej drogi. Nie podnosi się niwelety jezdni  na całej długości modernizowanej jezdni .  Łącznie zakłada się wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej szerokości jezdni na 5,70 m  dla długości 3820 m.

Pobocza i zjazdy wg opisu jak wyżej należy połączyć  wysokościowo z krawędziami docelowej jezdni.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym .

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

  - Zjazdy na drogi gminne o nawierzchniach bitumicznych:

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2, gr. po zagęszczeniu średnio 6cm.

  - Zjazdy z dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:

-  utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5mm o łącznej grubości ok. 20cm,

  - Pobocza:

-  nawierzchnie z pozyskanej frezowiny o  gr. po zagęszczeniu 20 cm .

8.4.       Jezdnia:

-  warstwa profilująca z masy mineralno asfaltowej 0/16, gr. po zagęszczeniu średnio 4cm

(100kg/m2),

-  warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej 0/11,2  gr. po zagęszczeniu 4cm.

8.5.       Zatoka autobusowa

-   nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej.

8.6.       Peron przystankowy

- nawierzchnia z kostki  betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej.

8.7.       Ciągi piesze

-  nawierzchnia z kostki  betonowej o gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej.

8.8.     Tereny zielone

9.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych .

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych asfaltowych o grubości  8 cm. Korytowanie  gruntu w poboczach i zjazdach gruntowych o  gł. od 15 cm do 20cm , pod peron i zatokę autobusową od 40 do 60 cm.  Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów i utylizować (koszt po stronie Wykonawcy).

Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach..

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome tj. linie krawędziowe wąskie P-7c oraz P-10, P-17, P-25 należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego..

Oznakowanie pionowe

Należy utrzymać istniejące oznakowanie pionowe.

Odwodnienie i studnie

W ciągu drogi nie ma studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Nawierzchnia bitumiczna

Wykonać w dwóch warstwach nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej. Warstwa profilująco –wiążąca w ilości 100 kg/m2 (średnio ok. 4 cm), warstwa ścieralna 4 cm, skropienie między warstwami emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.

Oświetlenie uliczne

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

Odwodnienie drogi

Odcinek drogi ujęty do remontu nie ma kanalizacji deszczowej, posiada rowy otwarte w dobrym stanie dla odbioru wód opadowych. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni oraz pobocze w sposób obecnie funkcjonujący  do istniejących rowów przydrożnych.

10. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie , w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu kompletnego oznakowania  poziomego .

11.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Kębłowice i przystanku autobusowego w miejscowości Krzeptów mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie komfortowego przejazdu przedmiotową drogą oraz bezpieczeństwo pieszym korzystającym z komunikacji autobusowej.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

13. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne

D-01.01.00        Roboty przygotowawcze

D-03.02.01a       Regulacja pionowa studzienek

D-04.01.01        Korytowanie wraz z profilowaniem

D-04.03.01        Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.04         Podbudowa z tłucznia

D-04.06.01       Podbudowa betonowa

D-05.03.01       Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05a       Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna

D-05.03.05b       Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza

D-05.03.23a       Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D-05.03.11         Frezowanie nawierzchni na zimno

D-06.01.05        Utwardzenie poboczy frezowiną

D-07.01.01.       Oznakowanie poziome

D-08.01.01        Krawężniki betonowe

D-08.03.01        Obrzeża betonowe

Wrocław kwiecień 2018r.

opracował:

Jan Sawzdargo

OD Mirosławice , Tel.71 316 22 45