OPIS TECHNICZNY

Zadanie 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m – 
ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania 
z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka

Wrocław, kwiecień 2018 r.

Opracował: Marcin Wapiński

Wydział Dróg i Transportu

tel.: +48 71 722 17 14

- INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

- NAZWA ZADANIA

Zadanie 5 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1916D na odcinku o długości ok. 460 m – ul. Kiełczowska od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową w miejscowości Mirków, gmina Długołęka.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej drogi powiatowej nr 1916D na długości około 460 m – od terenu PKP do skrzyżowania z ul. Kwiatową 
w miejscowości Mirków, gmina Długołęka. Zakres robót wykonany będzie dla istniejącej jezdni pomniejszonej o pas o szerokości 2,0 m wzdłuż nowo wykonanego krawężnika stanowiącego obramowanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, oraz dla istniejących szerokości zjazdów i poboczy w pasie drogowym – 
cz. dz. nr 325, obręb Mirków, gmina Długołęka. Zakres prac polegać będzie na sfrezowaniu na grubości średnio 
8 cm warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni modernizowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczej – wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości średnio 4 cm 
(100 kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości 4 cm. 
Zjazdy i włączenia ulic gruntowe należy utwardzić w granicach pasa drogowego drogi powiatowej warstwą destruktu asfaltowego pozyskanego w procesie wcześniejszego frezowania nawierzchni jezdni o gr. 20 cm; nawierzchnię na zjazdach wykonanych z kostki betonowej należy przełożyć w taki sposób, aby powiązać 
je wysokościowo z nowo wykonywaną nawierzchnią jezdni. Należy także wykonać ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm, dopasowując wysokościowo ich powierzchnię do krawędzi jezdni – powierzchnia pobocza obniżona o 1 – 2 cm względem docelowej krawędzi jezdni, spadek poprzeczny 6% w kierunku rowu. Wykonać regulację pionową istniejących studni kanalizacji.

Zamierzenie to ma na celu polepszenie parametrów technicznych jezdni, walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych;

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej jezdni;

- frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni jezdni;

- wykonanie koryt pod zjazdy i pobocza wraz z wywozem urobku i jego utylizacją;

- regulacja pionowa studni kanalizacji dla włazów kanałowych;

- oczyszczenie istniejącej podbudowy bitumicznej;

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;

- profilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m2;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm;

- ulepszenie zjazdów i włączeń gruntowych warstwą destruktu asfaltowego o gr. 20 cm;

- ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm;

- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach;

- wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy;

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Szczegółowy zakres prac określają kosztorys ofertowy i niniejszy opis techniczny.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

cz. dz. nr 325, obręb Mirków, gmina Długołęka – odcinek od terenu PKP (dz. nr 323/12, obręb Mirków) 
do skrzyżowania z ul. Kwiatową, zgodnie z poniższą mapą:

Długość odcinka: ok. 460 m

- STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1916D położony jest na obszarze gminy Długołęka, 
w miejscowości Mirków. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni – z wyjątkiem odbudowanego pasa nawierzchni o zmiennej szerokości od 2,15 do 2,55 m wzdłuż wschodniej krawędzi nowo wykonanego w roku 2017 ciągu pieszo-rowerowego – posiada na długości rozpatrywanego odcinka spękania siatkowe, wykruszenia, zaniżenia w profilu podłużnym i poprzecznym oraz łaty bitumiczne po wykonanych remontach cząstkowych. Stan poboczy gruntowych na większości odcinka jest dobry, występują miejscowe zaniżenia. Przekrój półuliczny, jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy o średniej szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 5,5 m. Wzdłuż modernizowanego odcinka drogi powiatowej występują zjazdy i włączenia ulic gruntowe oraz fragmentaryczne zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej.

- STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac modernizacyjnych drogi ma na celu ułożenie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej na istniejącej szerokości zdegradowanej jezdni, pomniejszonej o pas o szerokości 2,0 m wzdłuż nowo ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej. Szerokość jezdni i oś jezdni przyjęto zgodnie z parametrami stanu istniejącego jezdni; dopuszcza się powstanie dwóch szwów technologicznych na długości odcinka. Zakres robót obejmuje sfrezowanie na grubości średnio 8 cm warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni modernizowanego odcinka, a następnie wykonaniu warstwy wyrównawczej – wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W o grubości średnio 4 cm (100 kg/m2), oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości 4 cm; przyjęto kategorię ruchu KR2. Przed ułożeniem nowych warstw nawierzchni, należy oczyścić podłoże oraz wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 – pod warstwę wyrównawczą z AC 16W oraz 0,5 kg/m2 – pod warstwę ścieralną z AC 11S. Zjazdy i włączenia ulic gruntowe należy utwardzić w granicach pasa drogowego drogi powiatowej warstwą destruktu asfaltowego pozyskanego 
w procesie wcześniejszego frezowania nawierzchni jezdni o gr. 20 cm; nawierzchnię na zjazdach wykonanych 
z kostki betonowej należy przełożyć w taki sposób, aby powiązać je wysokościowo z nowo wykonywaną nawierzchnią jezdni. Należy także wykonać ulepszenie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 m warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm, dopasowując wysokościowo ich powierzchnię do krawędzi jezdni – powierzchnia pobocza obniżona o 1 – 2 cm względem docelowej krawędzi jezdni, spadek poprzeczny 6% 
w kierunku rowu. Wykonać regulację pionową istniejących studni kanalizacji.

- PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna: L

- kategoria ruchu: KR2

- długość modernizowanego odcinka: ok. 460 m

- istniejąca szerokość jezdni: 5,5 m

- dopuszczalne projektowane spadki poprzeczne jezdni: 1 – 3%

- szerokość pobocza gruntowego ulepszonego: 1,0 m

- projektowane spadki poprzeczne poboczy: 6%

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Oś modernizowanej drogi przyjęto jak istniejącą, nie przewidziano podniesienia niwelety jezdni na długości remontowanego odcinka. Przyjęto wykonanie nowej warstwy ścieralnej dla długości około 460 mb i szerokości średnio 3,5 m – z uwagi na pozostawienie pasa o szerokości 2,0 m w stanie istniejącym. Istniejące zjazdy, włączenia dróg oraz pobocza należy pozostawić w dotychczasowej geometrii, dokonując powiązania wysokościowego z nowo wykonywaną nawierzchnią jezdni – dotyczy strony zachodniej. W zakresie prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym, przewidziano jedynie regulację pionową istniejących studni kanalizacji.

- WARSTWY KONSTRUKCYJNE

  - Zjazdy i włączenia dróg o nawierzchni gruntowej

-	ulepszenie warstwą destruktu asfaltowego o gr. 20 cm

10.2. 	Pobocza gruntowe

-	ulepszenie warstwą destruktu asfaltowego o gr. 15 cm

10.3.	Jezdnia

-	warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4 cm

-	warstwa wyrównawcza – wiążąca z AC 16W o gr. po zagęszczeniu średnio 4 cm (100 kg/m2)

- TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-asfaltowych 
o grubości średnio 8 cm poprzez frezowanie, rozbiórce nawierzchni poboczy, zjazdów i włączeń dróg 
na głębokość do 20 cm poprzez korytowanie. Destrukt asfaltowy pozyskany w wyniku frezowania nawierzchni jezdni, przewidziany jest do wbudowania w pobocza oraz zjazdy. Pozyskane materiały niepełnowartościowe należy wywieźć w miejsce składowania tego typu odpadów – koszt po stronie Wykonawcy. Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Sulimowie.

Odwodnienie i studnie

Nie przewidziano zmian w zakresie sposobu odwodnienia nawierzchni jezdni. Należy wykonać regulację pionową istniejących studni kanalizacji.

Nawierzchnia bitumiczna

Należy wykonać dwie warstwy nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych. Warstwa wyrównawcza – wiążąca z AC 16W o gr. po zagęszczeniu średnio 4 cm (100 kg/m2), warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4 cm, skropienie między warstwami wykonać przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej w ilościach 0,7 kg/m2 
pod warstwę wyrównawczą i 0,5 kg/m2 pod warstwę ścieralną.

Oznakowanie pionowe i poziome

Nie przewiduje się zmian w funkcjonującym oznakowaniu pionowym, które należy chronić przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. Oznakowanie poziome w zakresie projektowanej linii krawędziowej wąskiej 
P-7c należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych 
z osobą nadzorującą zadanie ze strony Zamawiającego.

- OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakładany zakres prac nie obejmuje zmian w zakresie oświetlenia ulicznego.

- ODWODNIENIE DROGI

Odcinek drogi ujęty do remontu posiada istniejącą kanalizację deszczową oraz rowy otwarte dla odbioru wód opadowych. Stan rowów – dobry. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz poboczy 
w sposób obecnie funkcjonujący, do istniejących wpustów ulicznych i rowów przydrożnych.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla przedmiotowego zadania, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Zał. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784)). Ponadto Wykonawca własnym staraniem 
i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt stałej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem. Wykonawca w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

-	pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu;

-	uzyskanie kompletu wymaganych opinii oraz uzgodnień;

-	przedłożenie kompletnych – wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – projektów organizacji ruchu 
do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem;

-	wyniesienie i wykonanie w terenie oznakowania pionowego i poziomego w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie, ujętym w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu;

-	ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w terenie oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac, tj. do czasu sporządzenia protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA:

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające 
z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych w powyższym punkcie Wykonawca uwzględnił 
w dowolnej pozycji / pozycjach kosztorysu ofertowego.

- Dla podanego powyżej zakresu Wykonawca w ofercie określi kwotę za:

- 	opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu stałej organizacji ruchu;

-	wykonanie w terenie, w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu, oznakowania w pełnym zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie.

- POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej nr 1916D, w granicach dz. nr 325, obręb Mirków, gmina Długołęka. Prace remontowo-budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prace drogowe, w tym ułożenie nowej nawierzchni jezdni, mają na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych drogi.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m. in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30, ust. 4 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm 
lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne

D-01.00.00	Roboty przygotowawcze

D-03.02.01a	Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-05.01.03-05	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego

D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC

D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-06.01.05	Utwardzenie poboczy

D-07.01.01	Oznakowanie poziome

D-08.04.01	Wjazdy i wyjazdy z bram

Wrocław, kwiecień 2018 r.

Opracował: Marcin Wapiński

Wydział Dróg i Transportu

tel.: +48 71 722 17 14