##### Znak sprawy: SP.GN.272.10.2018

##### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WARUNKI TECHNICZNE

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) poprzez uzupełnienie i dostosowanie obiektów bazy EGiB – budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami, do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi.

- Cel realizacji zamówienia.

Celem realizacji zamówienia jest:

- korekta obiektów bazy EGiB i doprowadzenie do zgodności obiektów z modelem pojęciowym danych ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej (Załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej),

- ujawnienie w bazie EGiB obiektów wektorowych, które były  opracowane na podstawie instrukcji technicznych: K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.) i K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.) oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z 2013 r.

- wyeliminowanie błędnych obiektów, tego typu, bazy EGiB

z terenu całego powiatu wrocławskiego, o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:500, 
w oparciu o materiały zasobu: hybrydową mapę zasadniczą (wektorowo-rastrową, w tym warstwę obiektów K-1), bazy EGiB, BDOT500 i GESUT, archiwalne rastry i arkusze mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej oraz ortofotomapę.

- Obowiązujące akty prawne.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności, w:

- ustawie:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.);

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

- rozporządzeniach wykonawczych:

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551);

- rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

IV.	Charakterystyka obiektu.

- Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski.

- Powierzchnia geodezyjna powiatu: 111 436 ha.

- Wykaz jednostek ewidencyjnych z szacowaną liczbą obiektów do przetworzenia stanowi Załącznik nr 1.

- Obowiązującymi dla wyników opracowania są:

- Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000;

- Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 (18˚ - pas 6).

- Charakterystyka techniczna materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2018 r. w zakresie:

- Ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy EGiB:

W obszarze opracowania, w systemie PZGiK, prowadzona jest baza danych EGiB (wektorowa obiektowa mapa ewidencyjna) zawierająca działki, kontury użytków gruntowych i klasy bonitacyjne oraz budynki. Dane w zakresie budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami zostały pozyskane poprzez digitalizację rastrów map zasadniczych /sytuacyjno-wysokościowych i mapy ewidencyjnej, konwersję plików dgn oraz na podstawie operatów technicznych;

- Ortofotomapy:

Dostępny materiał zasobu stanowi barwna, cyfrowa ortofotomapa z pikselem terenowym równym 10 cm, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, opracowana w 2012, 2014 i 2017 roku;

- Obiektów sytuacyjno-wysokościowych mapy zasadniczej, w tym BDOT500:

Mapa zasadnicza jest prowadzona w postaci hybrydowej (wektorowo-rastrowej) aktualizowana sukcesywnie danymi zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie prowadzenia baz PZGiK. Mapa jest aktualizowana w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 i geodezyjnym układzie wysokości Kronsztad 60, PL-KRON86-NH (Kronsztad 86). Mapa aktualizowana jest na bieżąco na podstawie wyników prac geodezyjnych zawartych w operatach technicznych przyjętych do PZGiK.

- Charakterystyka systemu PZGiK.

1)	Systemem teleinformatycznym wykorzystywanym m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz baz danych PZGiK w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu (PZK) jest system EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c.;

2)	EWID 2007 jest zbudowany w architekturze dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Dane w systemie mogą być modyfikowane w trybie transakcyjnym, za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych oraz za pomocą plików wymiany danych (formaty wymiany zbiorów baz danych TurboEWID: GML i własny KCD). Na dzień 30 kwietnia 2018 r. wykorzystywana jest wersja 9.1 aplikacji TurboEWID;

3)	W okresie realizacji zamówienia możliwa jest zmiana wersji oprogramowania wynikająca z ewentualnych zmian przepisów prawa oraz zmian technologicznych systemu.

- Szczegółowy zakres opracowania.

- Zgłoszenie pracy i udostępnienie materiałów zasobu.

- Wykonawca dokona zgłoszenia pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zadania Starosty Powiatu Wrocławskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizuje Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK) zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 ustawy;

- Wykonawca pracy geodezyjnej realizowanej w ramach umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zwolniony z opłaty za udostępnienie materiałów zasobu, zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Przygotowanie i przekazanie materiałów do realizacji zamówienia może nastąpić jednorazowo lub etapami, w częściach uzgodnionych z Wykonawcą prac;

- Wykonawca uzgodni tryb przekazywania przez PZK zbiorów baz danych i innych materiałów zasobu, które należy uwzględnić w pracach objętych zamówieniem.

- Szczegółowa analiza materiałów PZGiK.

- Analizę udostępnionych materiałów Wykonawca przeprowadzi pod kątem:

  - poprawności geometrii obiektów bazy EGiB, wykazanych w Załączniku nr 1 - Obiekty trwale związane z budynkiem, oraz ich zgodności z modelem pojęciowym danych ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej (Załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej),

  - zakwalifikowania obiektów z warstwy K-1 (określenie „obiekty z warstwy K-1” dotyczy wszystkich obiektów wektorowych, o których mowa w rozdz. II pkt. 2), wykazanych w Załączniku nr 1 – Budowle, do odpowiednich baz: EGiB, BDOT500 lub GESUT zgodnie z obowiązującymi standardami, o których mowa w lit. a;

  - zakwalifikowania obiektów z warstwy K-1, wykazanych w Załączniku nr 1 – Budowle, jako obiektów nie podlegających ujawnieniu w bazach PZGiK;

- Do analiz Wykonawca wykorzysta hybrydową mapę zasadniczą (wektorowo-rastrową, w tym warstwę obiektów K-1), bazy danych EGiB, BDOT500 i GESUT, archiwalne rastry 
i arkusze mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej, ortofotomapę. Wykonawca może występować w uzasadnionych przypadkach o możliwość wykorzystania operatów technicznych z zasobu.

- Harmonogram przekazywania wyników opracowania.

Na podstawie analizy, o której mowa w rozdz. V ust. 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od zgłoszenia pracy, o której mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1, harmonogram przekazywania wyników opracowania uwzględniający następujące założenia realizacji opracowania:

- Wykonawca sporządzi i przekaże wynikowo operaty techniczne w podziale na jednostki ewidencyjne wraz z plikami roboczej bazy danych w podziale na obręby, w formacie KCD;

- Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania plików roboczej bazy danych dla poszczególnych obrębów, sukcesywnie, po przekazaniu operatu technicznego dla danej jednostki ewidencyjnej,

- pliki roboczej bazy danych mogą być przekazywane w formie zintegrowanej tj.
w podziale na obręby, bez rozbicia na poszczególne bazy danych,

- Wykonawca wykona analizę i przygotuje roboczą bazę danych na podstawie kopii materiałów zasobu udostępnionych na etapie zgłoszenia, przy czym docelowo Wykonawca wykona pliki roboczej bazy danych na podstawie aktualnej kopii baz danych udostępnionych w tzw. trybie blokady,

- powtórne udostępnienie aktualnej kopii baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT (w trybie blokady) nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac dla wskazanego obrębu/-ów,

- w terminie do 7 dni od przekazania kopii baz w trybie blokady, Wykonawca jest zobligowany do aktualizacji plików roboczej bazy danych i ich przekazania ich Zamawiającemu,

- aktualizacja baz PZGiK będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę plików roboczej bazy danych.

- Opracowanie roboczej bazy danych i sporządzenie dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - poprawy geometrii obiektów bazy EGiB, wykazanych w Załączniku nr 1 - Obiekty trwale związane z budynkiem, poprzez doprowadzenie do ich zgodności z modelem pojęciowym danych ewidencji gruntów i budynków oraz standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej i przekazania plików roboczej bazy danych do aktualizacji bazy EGiB w formacie KCD; redakcja treści roboczej bazy danych w skali 1:500,

  - opracowania i przekazania plików roboczej bazy danych w uzgodnionym formacie KCD do aktualizacji bazy EGiB obiektami zidentyfikowanymi na warstwie K-1 wykazanymi w Załączniku nr 1 – Budowle, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako obiekty do ujawnienia w tej bazie; ujawniane obiekty muszą być tworzone zgodnie z modelem pojęciowym danych ewidencji gruntów i budynków, standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej oraz zharmonizowane z pozostałymi obiektami bazy EGiB (dot. głównie granic działek ewidencyjnych oraz użytków gruntowych) i pozostałymi bazami PZGiK; redakcja treści roboczej bazy danych w skali 1:500,

  - opracowania i przekazania plików roboczej bazy danych w formacie KCD do aktualizacji bazy BDOT500 obiektami zidentyfikowanymi na warstwie K-1 wykazanymi w Załączniku nr 1 – Budowle, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako obiekty do ujawnienia w tej bazie; ujawniane obiekty muszą być tworzone zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej oraz zharmonizowane z pozostałymi bazami PZGiK; redakcja treści roboczej bazy danych w skali 1:500,

  - opracowania i przekazania plików roboczej bazy danych w formacie KCD do aktualizacji bazy GESUT obiektami zidentyfikowanymi na warstwie K-1 wykazanymi w Załączniku nr 1 – Budowle, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako obiekty do ujawnienia w tej bazie; ujawniane obiekty muszą być tworzone zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia mapy zasadniczej oraz zharmonizowane z pozostałymi bazami PZGiK; redakcja treści roboczej bazy danych w skali 1:500,

  - przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie przekazywanej dokumentacji technicznej i plików roboczych baz danych oraz sporządzenia i przekazania raportów z tych kontroli,

  - sporządzenia i przekazania wraz z dokumentacją techniczną zestawień ilościowych (raporty), w podziale na jednostki ewidencyjne/obręby, dotyczących:

- obiektów bazy EGiB, których geometria została poprawiona,

- obiektów z warstwy K-1, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia i ujawnione w pliku roboczej bazy danych do aktualizacji bazy EGiB,

- obiektów z warstwy K-1, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia i ujawnione w pliku roboczej bazy danych do aktualizacji bazy BDOT500,

- obiektów z warstwy K-1, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia i ujawnione w pliku roboczej bazy danych do aktualizacji bazy GESUT,

- obiektów z warstwy K-1, które nie zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia w bazach PZGiK,

  - sporządzenia i przekazania z dokumentacją techniczną tabelarycznego zestawienia (raport) obiektów z warstwy K-1, które zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia i ujawnione w pliku roboczej bazy danych do aktualizacji bazy EGiB, ze wskazaniem: główna funkcja budynku, użytek gruntowy, na którym występuje obiekt, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa obrębu geodezyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej, ocena zgodności głównej funkcji budynku z użytkiem gruntowym, na którym występuje obiekt (zgodny/niezgodny),

  - sporządzenia i przekazania z dokumentacją techniczną tabelarycznego zestawienia (raport) obiektów z warstwy K-1, które nie zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę jako przydatne do ujawnienia w bazach PZGiK, ze wskazaniem: identyfikator obiektu, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa obrębu geodezyjnego, numer arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej;

- Wykonawca przeprowadzi harmonizację danych ujawnionych w pliku roboczej bazy danych EGiB z danymi ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w zakresie redakcji położenia punktów adresowych;

- Wykonawca utrwali w Wykazie zmian danych ewidencyjnych (szablon Załącznik nr 2), zmiany opisowych danych ewidencyjnych dotyczące ujawnianych budynków w bazie danych EGiB, zgodnie z § 46 ust. 3 rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Wymogi formalne i kontrola wykonanych prac.

- Kierownik Pracy, wskazany przez Wykonawcę w zgłoszeniu pracy, jest zobowiązany do nadzoru nad całością opracowania, kontroli podczas odbiorów wewnętrznych u Wykonawcy 
i uczestnictwa w odbiorze prac w siedzibie Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom (innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego), Kierownik Pracy jest odpowiedzialny jest również za działalność podwykonawcy.

- Wzajemne uzgodnienia utrwalone będą w formie pisemnej, w tym fax-em i pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru.

- Całość dokumentacji zawierającej rezultaty opracowania Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

- Wykaz dokumentów i zbiorów danych podlegających przekazaniu przez Wykonawcę dla każdej jednostki ewidencyjnej osobno:

- Spis dokumentów operatu technicznego;

- Sprawozdanie techniczne, w tym wykaz materiałów zasobu wykorzystanych do realizacji pracy wraz z charakterystyką ich wykorzystania;

- Kopie materiałów zasobu udostępnione z PZGiK, zapisane na nośniku informatycznym

(1 szt.);

- Pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych (wynikowa baza danych EGiB, BDOT500, GESUT, warstwa K-1) w formacie KCD tj. w formacie własnym systemu EWID 2007 stanowiący podstawę aktualizacji baz PZGiK, zapisane na nośniku informatycznym (1 szt.);

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące budynków ujawnianych w bazie EGiB;

- Raporty z kontroli wewnętrznej, o których mowa w rozdz. V ust. 4 pkt 1 lit. e;

- Zestawienia ilościowe (raporty), o których mowa w rozdz. V ust. 4. pkt 1 lit. f, w postaci analogowej i cyfrowej w formacie XLS;

- Tabelaryczne zestawienia (raporty), o których mowa w rozdz. V ust. 4. pkt 1 lit. g, w postaci analogowej i cyfrowej w formacie XLS;

- Tabelaryczne zestawienia (raporty),o których mowa w rozdz. V ust. 4. pkt 1 lit. h, w postaci analogowej i cyfrowej w formacie XLS;

- Inne dokumenty pozyskane i wykorzystane lub opracowane przez Wykonawcę.

- Wykonanie skutecznej aktualizacji baz danych PZGiK plikami roboczych baz danych przekazanych przez Wykonawcę stanowi podstawę pozytywnego odbioru produktów opracowania.