Załącznik 6.2. do SIWZ

SP.ZP.272.46.2018.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Wymiana barier drogowych  na terenie działania Obwodów Drogowych 
w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania

Wrocław, maj 2018 r.

Opracował:

Cezary Mikos

OD w Mirosławicach

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Wymiana barier drogowych  na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na dwa zadania.

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana barier ochronnych w ciągach dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego z podziałem na zadania.

Zadanie 1 - Wymiana barier drogowych  na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Zadanie 2 - Wymiana barier drogowych  na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót Zadania 1 obejmuje:

- demontaż i utylizację barier betonowych wraz z słupkami i fundamentami w ilości 548 mb,

- ścinkę pobocza z wywozem i utylizacją urobku,

- montaż nowych barier stalowych ocynkowanych o poziomie powstrzymania H1W3A - ilość 675 mb.

- uporządkowanie terenu robót.

Zakres robót Zadania 2 obejmuje:

- demontaż i utylizację barier betonowych wraz z słupkami i fundamentami w ilości 451 mb,

- ścinkę pobocza z wywozem i utylizacją urobku,

- montaż nowych barier stalowych ocynkowanych o poziomie powstrzymania H1W3A - ilość 532 mb.

- uporządkowanie terenu robót.

Odcinki wymiany barier w ramach Zadania 1 wyszczególniono w załączniku nr 1, które następnie zostaną wskazane przez Kierownika  Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Odcinki wymiany barier w ramach Zadania  2 wyszczególniono w załączniku nr 1, które następnie zostaną wskazane przez Kierownika  Obwodu Drogowego w Sulimowie.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót. Wszystkie prace związane z ustawieniem barier należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( DZ.U. z 2003r nr 220,poz.2181).

Użyte do wbudowania elementy i materiały winny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną IBDiM i certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 1317 oraz próby zderzeniowe wynikające z w/w normy dopuszczające je do stosowania na drogach publicznych RP.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Uzyskany złom z naprawianych stalowych barier stanowi własność Zamawiającego.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a materiały użyte do wykonania zamówienia powinny potwierdzać przydatność do użytku.

Wszystkie prace związane z realizacją należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dla robót wykonywanych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na jakość wykonywanych robót ani na bezpieczeństwo osób trzecich.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca

Szczegółowy zakres prac  określają kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski – drogi powiatowe o numerach: 1930D, 1954D, 1994D, 2016D, 2024D, 2075D, 2085D zlokalizowane na terenie gmin Czernica, Żórawina, Sobótka, Kąty Wrocławskie, Mietków.

6.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i oznakowania terenu zajętego w celu wykonania  ww. robót.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce istniejących barier drogowych oraz gruntu w poboczach poprzez dokonanie ich ścinki. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów (koszt po stronie Wykonawcy). Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

Roboty montażowe

Montaż barier drogowych stalowych, ocynkowanych , poziom powstrzymania H1W3A należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania (uwzględniający ruch pieszych), zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). Ponadto Wykonawca własnym staraniem
 i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wykonawca  w ww. zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowej organizacji ruchu,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takich projektów opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanych w kompletnym zakresie projektów do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonych projektach,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGA :

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

- W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi  kwotę za:

- opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w dwóch oryginalnych egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu,

- wykonanie w terenie , w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu kompletnego oznakowania  poziomego.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prowadzone prace mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały i wyroby budowlane użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały i wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Załącznik nr 1

ZADANIE 1

ZESTAWIENIE BARIER NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W MIROSŁAWICACH

| l.p | DROGA | LOKALIZACJA | DŁUGOŚĆ (m) | Montaż | Rozbiórka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2075D | przed mostem (rz. Strzegomka) w Wawrzeńczycach - prawa strona | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 2075D | Mietków ul. Bystrzycka, za zjazdem na drogę 1999D (Borzygniew) za mostem (rz. Bystrzyca), obustronnie | 36 | 36 | 36 |
| 3 | 1997D | między Maniów Mały a Chwałowem- lewa strona | 53 | 53 | 53 |
| 4 | 1997D | za Chwałowem - obustronnie | 22 | 22 | 22 |
| 5 | 2085D | Domanice, prawa strona | 35 | 35 | 35 |
| 6 | 2024D | Zabrodzie | 127 | 127 | 0 |
| 7 | 2016D | Małuszów - nad rowem | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 2085D | od zjazdu na drogę 2896D w kierunku Domanic, za mostem (rz. Bystrzyca) - prawa strona | 77 | 77 | 77 |
| 9 | 1994D | Sobótka - Górka - prawa strona | 260 | 260 | 260 |
|  |  |  | RAZEM: | 675 | 548 |

Załącznik nr 2

ZADANIE 2

ZESTAWIENIE BARIER NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W SULIMOWIE

| lp. | miejscowość | gmina | nr drogi | dokładna lokalizacja | długość istniejących barier do usunięcia | ścinka poboczy pod barierami | długość nowych barier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [mb] | [m] | [mb] |
| 1. | Węgry | Żórawina | 1954D | staw I | 33 | 36x 1,5x 0,1 | 36 |
| 2. | Węgry | Żórawina | 1954D | staw II | 28 | 34x 2,0x 0,1 | 34 |
| 3. | Chrząstawa Mała/ Chrząstawa Wielka | Czernica | 1930D | most | 45 | 45x 1,0x 0,1 | 45 |
|  |  |  |  | na rzece Szalona | 23 | 26x 1,5x 0,1 | 26 |
|  |  |  |  |  | 53 | 56x 1,0 x 0,1 | 56 |
| 4. | Chrząstawa Wielka | Czernica | 1930D | staw I | 110 | 113x 1,5x 0,2 | 113 |
| 5. | Chrząstawa Wielka | Czernica | 1930D | staw II | 60 | 66x 1,5 x 0,1 | 66 |
| 6. | Chrząstawa Wielka | Czernica | 1930D | staw III | 78 | 84x 1,5 x 0,15 | 84 |
| 7. | Okrzeszyce | Żórawina | 1972D | staw | 0 | brak | 48 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 451 |  | 532 |

Wrocław, maj 2018 r.

Opracował:

Cezary Mikos

OD w Mirosławicach