Załącznik 6.2. do SIWZ

SP.ZP.272.45.2018.II.DT

OPIS TECHNICZNY

Utwardzenie poboczy tłuczniowych drogi powiatowej nr 1935D, gm. Siechnice

- INWESTOR
Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

- NAZWA ZADANIA
Remont poboczy tłuczniowych drogi powiatowej nr 1935D, gm. Siechnice.

- PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiot zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejących, tłuczniowych (lokalnie wykonanych z frezowany) poboczach drogi powiatowej nr 1935D tj. ul. Radomierzyckiej w Żernikach Wrocławskich oraz Żernickiej w Radomierzycach. Długość odcinka drogi na jakim przewiduje się wykonanie prac wynosi ok. 1260 m, w załączeniu mapka lokalizacyjna.

Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia poboczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszą stan techniczny oraz walory funkcjonalno-użytkowe drogi.

- ZAKRES ROBÓT:

- roboty pomiarowe,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej (na szer. ok. 0,5m) oraz istniejących poboczy wykonanych
 z tłucznia, lokalnie z frezowany (na szer. ok. 0,75m),

- oczyszczenie oraz skropienie istniejącej podbudowy,

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o gr. 6 cm,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (oznakowanie strukturalne).

- Cały zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (dz. nr 413 AM-1, obręb Żerniki Wrocławskie oraz 54/2 AM-1, obręb Radomierzyce). Szczegółowy zakres prac  określono w kosztorysie ofertowym.

- PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- standard techniczny: klasa L

- kategoria ruchu: KR1

- szerokość jezdni bitumicznej: 4,3 m  - 4,6 m

- spadek poprzeczny nawierzchni: 2 %

- szerokość istniejących poboczy tłuczniowych: 0,75 - 1,2 m

- docelowa szerokość poboczy bitumicznych: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy utwardzonych:  4%

- ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Parametry geometryczne jezdni nie ulegną zmianie. Wykonane pobocza bitumiczne zostaną odseparowane od jezdni linią krawędziową przerywaną P-7c (oznakowanie grubowarstwowe, strukturalne). W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz zmian w obecnie funkcjonującym odwodnieniu drogi.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na czas prowadzenia robót, jednak nie dłużej niż 6 dni roboczych) oraz projekt docelowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany uwzględnić następujące prace, operacje, czynności:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie kompletu wymaganych do takiego projektu opinii, uzgodnień,

- przedłożenie zaopiniowanego w kompletnym zakresie projektu do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem,

- wyniesienie w teren oznakowania w pełnym, kompletnym, czytelnym zakresie ujętym w zatwierdzonym projekcie,

- ciągłe utrzymanie w kompletności i czytelności wyniesionego w teren oznakowania tymczasowego przez cały okres prowadzenia prac tj. do czasu sporządzenia Protokołu odbioru zakresu rzeczowego prac objętych podpisaną z Wykonawcą umową.

UWAGI:

- Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. W podanym wyżej zakresie Wykonawca w ofercie określi ryczałtową kwotę za:

  - opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w 2 oryginalnych egzemplarzach projektu  docelowej organizacji ruchu,

  - wykonanie w terenie w lokalizacji określonej w zatwierdzonym projekcie docelowej organizacji ruchu.

- POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace budowlane  nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Ułożenie warstwy bitumicznej na istniejących poboczach tłuczniowych ma na celu zabezpieczenie konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszeniu stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-05.03.05a	WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME

Opracował: Filip Datko

Wydział Dróg i Transportu

Wrocław, 21.07.2018 r.