Załącznik nr 6.3. do OPZ

SP.ZP.272.51.2018.II.FR

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

dla Powiatu Wrocławskiego oraz 4 Gmin: Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny,  w podziale na 6 zadań.

Zadanie 3 –  Gmina Jordanów Śląski

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.

Wrocław, dnia 03.08.2018 r.

Załącznik 6.3. do OPZ – Gmina Jordanów Śląski

## Zestawienie zbiorcze sprzętu - Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

| Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki | Gmina Jordanów Śląski |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne | 5 |

## Wymagania generalne dla dostaw i usług związanych z niniejszą częścią zamówienia

## Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia

## Urządzenie wielofunkcyjne  – 5 szt.

| Parametr | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne kolor |
| Zastosowanie | Urządzenie wielofunkcyjne do druku dużej liczby stron w małych biurach |
|  | DRUKARKA |
| Jakość druku / rozdzielczość druku | 600x600 dpi |
| Szybkość wydruku | 24,0 obr./min, tryb monochromatyczny, A4 15,5 obr./min, tryb kolorowy, A4 Czas wydruku pierwszej strony Czas monochromatyczny: 6 s (tryb gotowości) / 10 s (tryb uśpienia) Tryb kolorowy: 7 s (tryb gotowości) / 12 s (tryb uśpienia) |
| Technologia druku / Format | Atramentowa /A4 |
| Druk dwustronny | Automatyczny (papier zwykły A4, LTR) |
|  | SKANER |
| Charakterystyka skanera/ typ skanera | Płaski, podajnik ADF Technologia skanera: Skaner kolorowy CIS 2x Rozdzielczość skanera (optyczna): Maks. 1200 × 1200 dpi Skanowanie dwustronne: Dostępne (jednoprzebiegowe) Szybkość skanowania (ADF) w przybliżeniu: Dwustronne 23 obr./min w kolorze Dwustronne 23 obr./min, czarno-białe Maksymalny format dokumentu: Szyba skanera: A4, LTR (216 x 297 mm) Podajnik ADF: A4, LTR, LGL Głębia kolorów przy skanowaniu (wejście / wyjście): 48 bitów / 24 bity 16 bitów / 8 bitów Funkcje skanowania: Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do chmury, skanowanie do pamięci USB |
|  | FAX |
| Dane techniczne faksu | Rodzaj Faksu: Super G3 / kolorowy Rozdzielczość faksu: Tryb monochromatyczny: maks. 300 x 300dpi Tryb kolorowy: 200 x 200 dpi Szybkośc faksu: Tryb monochromatyczny: około 3 s (33,6 kb/s)¹ Tryb kolorowy: około 1 min (33,6 kb/s) Pamiec faksu: Maks. 250 stron |
|  | OGÓLNE |
| Pojemność odbiornika papieru | 250 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Obsługiwane formaty | Papier zwykły: A4, A5, B5, LTR, LGL Papier fotograficzny: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm Rozmiary niestandardowe: szerokość od 89 do 215,9 mm, długość od 127 do 355,6 mm |
|  | KOPIARKA |
| Charakterystyka kopiarki | Szybkość kopiowania (przybliżona): Podajnik ADF (kolorowe): 11,5 obr./min Podajnik ADF (monochromatyczne): 22,0 obr./min Kopiowanie wielokrotne: Do 99 arkuszy Pomniejszanie/powiększanie: 25–400%, dopasowanie do strony Ustawienia jakości kopiowania: Standardowa, wysoka Funkcje kopiowania: Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu |
| Miesięczne obciążenie | 250 – 1500 stron miesięcznie |
| Interfejsy/ Złacza | Hi-Speed USB 2.0 Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) Port pamięci flash USB (typu A) Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n¹ Pasmo częstotliwości bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz Tryb punktu dostępu |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 z dodatkiem SP1 / Vista z dodatkiem SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X 10.8.5 lub nowszy |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy |

# Wymagania dotyczące gwarancji

# Dostarczone, zainstalowane urządzenia mają być objęte przynajmniej 3-letnią gwarancją świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

# Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.  Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w SIWZ i w Umowie.

# Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez Zamawiającego.

# Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone w SIWZ.

# Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

# Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.