Załącznik nr 6.4. do OPZ

SP.ZP.272.51.2018.II.FR

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

dla Powiatu Wrocławskiego oraz 4 Gmin: Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny,  w podziale na 6 zadań.

Zadanie 4 – Gmina Kąty Wrocławskie

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.

Wrocław, dnia 03.08.2018 r.

Załącznik 1.4. do OPZ – Gmina Kąty Wrocławskie

## Zestawienie zbiorcze sprzętu - Dostawa urządzeń peryferyjnych– drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

| Część II – Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem | Gmina Kąty Wrocławskie |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk |
| 1. | Skaner | 4 |
| 2. | Drukarka | 9 |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne | 4 |

## Wymagania generalne dla dostaw i usług związanych z niniejszą częścią zamówienia

## W zakresie realizacji niniejszych wymagań OPZ przewiduje się:

- Dostawę urządzeń peryferyjnych – skanerów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych typu I

- Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego typu II.

Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

# Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia

# Skaner – 4 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Rodzaj skanera: | Dokumentowy, wyposażony w ADF |
| Tryby skanowania: | Jednostronne / dwustronne, w kolorze / w skali szarości / monochromatyczne |
| Rodzaj czujnika: | Kolorowa matryca CCD x2; |
| Źródło światła: | Biała matryca LED (1 x przód, 1 x tył); |
| Wielkość dokumentu ADF: | Maksymalnie: A4 w trybie portretowym / Minimalnie: A8 w trybie portretowym |
| Skanowanie długich dokumentów: | Automatyczny podajnik musi skanować dokumenty o długości min. 5,5m |
| Gramatura papieru: | 27 do 412 g/m2 |
| Prędkość skanowania: | W rozdzielczości 300 dpi: dla A4 min 60 str./min. kolor/skala szarości / mono jednostronnie i min. 120 str./min. dwustronnie |
| Pojemność podajnika oryginałów: | Automatyczny podajnik (ADF) na min. 80 kartek (A4: 80 g/m2) |
| Rozdzielczość wyjściowa: | 50 do 600 dpi |
| Format wyjściowy: | Kolor: 24 bit / 8 bit / 4 bit, skala szarości: 8 bit / 4 bit, mono: 1 bit |
| Interfejs / rodzaj wtyczki: | Min. 1 x USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) |
| Gwarancja | Min. 36 miesiące (wymiana urządzenia w ciągu 2 dni) |
| Dodatkowe wyposażenie: | Sterownik TWAIN/ISIS, Aplikacja do skanowania z funkcjami poprawy jakości skanowanych dokumentów, Aplikacja umożliwiająca monitorowanie statusu skanerów wraz z wysyłaniem wiadomości o ostrzeżeniach oraz zdalne uaktualnienie aplikacji do skanowania i sterowników skanerów na wielu stacjach jednocześnie Oprogramowanie OCR |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) |

# Drukarka Typ 1 – 3 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Technologia Druku | Druk laserowy |
| Rozdzielczość | Minimum 1200x1200 dpi |
| Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi | ≥55 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony ( z trybu gotowości) | ≤7 sek. |
| Pamięć | 512MB z możliwością rozszerzenia do 1,5 GB |
| Porty | 1 x szybki portu urządzeń USB 2.0; |
| Karta sieciowa | Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX |
| Moduł druku dwustronnego | Tak, automatyczny |
| Języki drukowania | PCL6, PCL5c, Emulacja Postscript 3 Bezpośredni druk dokumentów PDF (1.7) |
| Zarządzanie | Tak – przez sieć komputerową |
| Format wydruku | A4 |
| Obsługa nośników | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; Koperty: (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); niestandardowe rozmiary: od 76 x 127 do 216 x 356 mm Papier (bond, kolorowy, papeteria firmowa, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki, cienki), koperty, etykiety, kartony, folia |
| Podajniki papieru | 1 x 100 arkuszy + 1 x 500 arkuszy |
| Odbiornik papieru | 2 odbiorniki: górny odbiornik papieru na 500 arkuszy lub tylny odbiornik papieru na 100 arkuszy |
| Dodatkowe oprogramowanie: | Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej, |
| Dodatkowe akcesoria | Podajnik kopert na min. 75 arkuszy |
| Rozbudowa | Opcjonalnie: 5 półkowy odbiornik na 500 arkuszy, dodatkowy odbiornik ze zszywaczem, układarka na 500 arkuszy, Podajnik papieru o dużej pojemności na 1500 arkuszy |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zatwierdzanie wydruku przy użyciu kodu PIN na urządzeniu (po uprzednim skonfigurowaniu kodu PIN na sterowniku urządzenia) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) Windows Server® 2008 / 2012 Mac OS Linux® |
| Panel sterowania | Kolorowy, w języku polskim |
| Wydajność miesięczna | Minimum 225 000 stron |
| Rekomendowana ilość wydruków miesięcznie | Minimum 5000-16000 |
| Waga | Nie więcej niż 26 kg |
| Certyfikacje produktu | Certyfikat EnergyStar®;BlueAngel;CECP; EPEAT®Silver |
| Materiały eksploatacyjne | Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż |
| Materiały eksploatacyjne | Toner o pojemności min 10 500 stron (wg ISO/IEC 19752) |
| Materiały eksploatacyjne w wersji X nie mniejsze niż | 25 000 str |

# Drukarka Typ 2 – 4 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Technologia Druku | Laserowa |
| Rozdzielczość | Minimum 600x600 dpi |
| Prędkość druku w rozdzielczości 1200x1200 dpi | Minimum 38 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 5,9 sek. |
| Pamięć | min. 256 MB |
| Porty | 1 szybki portu urządzeń USB 2.0; |
| Karta sieciowa | Wewnętrzna, 10/100/1000 Base-TX |
| Moduł druku dwustronnego | Tak, automatyczny |
| Języki drukowania | PCL6, PCL5e, emulacja Postscript 3; direct PDF (v1.7) |
| Format wydruku | A4 |
| Obsługiwana gramatura nośnika | Podajnik 1: 60 do 175 g/m2 Podajnik 2: 60 do 120 g/m2 |
| Obsługiwane formaty nośnika | Podajnik 1: :A4,A5,A6,A5-R,B5(JIS),B6(JIS),kopertyB5,C5,DL,niestandardowe formaty 76,2×127 do 215,9×355,6mm Podajnik 2 A4,A5,A6,A5-R,B5(JIS),B6(JIS), niestandardowe formaty 104,9×148,59do215,9×355,6mm |
| Podajniki papieru | 1 x 100 arkuszy + 1 x 250 arkuszy |
| Dodatkowe podajniki papieru | Opcjonalnie możliwość późniejszej rozbudowy o podajnik na 550 arkuszy nośnika |
| Odbiornik papieru | Minimum 150 arkuszy |
| Wydajność miesięczna | Minimum 80 000 stron |
| Rekomendowana wydajność miesięczna | Minimum 750 – 4000 stron |
| Panel Sterowania | Minimum 2-wierszowy wyświetlacz LCD w języku polskim z podświetleniem; Przyciski(OK, Menu, Anuluj, Wstecz); Wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość) |
| Waga | ≤ 8,6 kg |
| Materiały eksploatacyjne | Bęben zintegrowany z tonerem dostarczany jako pojedynczy kartridż min. na 3100 str. |
| Bezpieczeństwo, Zarządzanie | Tak – przez sieć komputerową |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) Windows Server® 2008 / 2012 Mac OS Linux® |

# Drukarka Typ 3 – 2 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Technologia Druku | Laserowa, kolorowa |
| Rozdzielczość | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| Prędkość druku | czarnobiały: 42 str.A4/min. kolor: 42 str. A4/min. |
| Czas wydruku pierwszej strony kolorze (z trybu gotowości) | max 9 sek. |
| Czas wydruku pierwszej strony mono (z trybu gotowości) | max 9 sek. |
| Pamięć | Minimum 1 GB |
| Porty | 1 szybki portu urządzeń USB 2.0; 2 porty hosta USB2.0 (do połączeń z urządzeniami innych producentów); |
| Karta sieciowa | Wewnętrzna, 10/100/1000Base-TX |
| Moduł automatycznego druku dwustronnego | Tak, automatyczny |
| Języki drukowania | PCL6, PCL5e, Postscript 3, bezpośredni wydruk PDF (1.7) |
| Zarządzanie | Tak – przez sieć komputerową; |
| Format wydruku | A4 |
| Obsługa nośników | 60-216 g/m², A4;A5;A6;B5(JIS);B6(JIS);koperty(C5,B5,C6,DLISO); pocztówka; Dpostcard;od76x127do216x356mm |
| Podajniki papieru | 1 x 100 arkuszy (podajnik wielofunkcyjny) 1 x 500 arkuszy (podajnik szufladowy) |
| Odbiornik papieru | Minimum 500 arkuszy |
| Dodatkowe oprogramowanie: | Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej, |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zatwierdzanie wydruku przy użyciu kodu PIN na urządzeniu (po uprzednim skonfigurowaniu kodu PIN na sterowniku urządzenia) |
| Dysk twardy | nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) Windows Server® 2008 / 2012 Mac OS Linux® |
| Panel sterowania | Kolorowy, dotykowy, w języku polskim |
| Wydajność miesięczna | Minimum 120 000 stron |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | Minimum 2000-17000 |
| Waga | poniżej 39,5 kg |
| Materiały eksploatacyjne | Dostarczone materiały eksploatacyjne (toner, bęben) muszą być nowe, tego samego producenta co urządzenie. Wydajność pojemników z tonerem to: czarny: min. 10500 stron A4 |

# Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1 – 3 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie do zastosowań biurowych o małej i sredniej obciążalności – drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |
| Formaty papieru | Kaseta na papier: A4, LTR, LGL, B5 (JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K Podawanie ręczne: A5, A4, LTR, LGL, B5 (JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K, Envelope #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4, niestandardowy (szer.: 210-216 mm, dł.: 279-356 mm) |
| Pojemność podajnika na papier | Minimum 251 arkuszy [standardowa kaseta na papier: 250 arkuszy/podawanie ręczne: 1 arkusz] |
| Pojemność wyjściowa | Minimum 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik papieru ADF | Minimum 35 arkuszy |
| Podajnik ADF rozmiary dokumentów | A4, LTR,LGL, B5 (JIS), B5 (ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K |
| Wyświetlacz LCD | W języku polskim z podświetleniem |
| Druk dwustronny | Tak, automatyczny |
| Rozmiar pamięci | Minimum 64 MB |
| Miesięczne obciążenie | Średnio: 1,200 stron Maksimum: 12,000 stron |
| Interfejs komunikacji z komputerem | 100 Base-TX/10 Base-T, USB2.0 |
| Prędkość wydruku | Minimum 26 str./min (A4) |
| Dwustronne drukowanie | Tak (A4, LTR, LGL, Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm)) |
| Wydajność w trybie dwustronnym (A4) | 92% (24 str./min) |
| Rozdzielczość wydruku | . Minimum 600 × 600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 8.5 s (z trybu oczekiwania) |
| Emulacja | GDI |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) Windows Server® 2008 / 2012 Mac OS Linux® |
| Prędkość kopiowania | Minimum26 kopii/min (A4) |
| Rozdzielczość kopiowania | Minimum600 x 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | 99 stron |
| Czas kopiowania pierwszej strony | Do 10,5 s (ADF) |
| Zmniejszanie / powiększanie | 25-400% (co 1%) |
| Funkcje kopiowania | Quick ID, N w 1, Oddzielnie N w 1, Plakat, Powtórzenie obrazu, Broszura, Krawędzie/Marginesy |
| Skanowanie w kolorze / monochromatyczne | Tak/Tak |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna: 600 × 1200 dpi (skaner płaski)/Interpolowana: Maks. 19200 × 19200 dpi |
| Funkcje skanowania | Skanowanie do komputera/poczty e-mail/serwera FTP/SMB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® XP x86(32bit)/x64(64bit) Windows Vista® x86(32bit)/x64(64bit) Windows 7 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 8 x86(32bit)/x64(64bit) Windows 10 x86(32bit)/x64(64bit) Windows Server® 2008 / 2012 Mac OS Linux® |
| Szybkość modemu | 33.6 kbps – 2.4 kbps z automatyczną renegocjacją szybkości |
| Rozmiar pamięci | Minimum łącznie 3 MB (odbieranie: około 80 stron*6 ; wysyłanie: około 150 stron*6 ) |
| Książka adresowa | Minimum 100 |
| Przełączanie między funkcją faksu a telefonu | Tak |
| Faks do poczty email | Tak |
| Funkcja podglądu WEB Fax Preview | Tak |
| Słuchawka | Tak |
| Warunki gwarancji | Min. 24 miesiące w serwise autoryzowanym producenta |

# Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2 – 1 szt.

| Właściwości | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie |
| Technologia tonera | Tonery CMYK |
| Szybkość druku | Minimum 45 stron/minutę |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej | Maksymalnie 6 sek |
| Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono | Maksymalnie 5 sek |
| Czas nagrzewania | Do 25 sek. |
| Pamięć RAM | Minimum 4GB |
| Dysk twardy | Minimum 250 GB w standardzie z funkcją szyfrowania danych kluczem AES 256bit |
| Język wydruku | PCL6 (wer.3.0), PCL5e/c, PostScript3 (3016), XPS wer.1.0, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami, interfejs sterownika druku w języku polskim |
| Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi oraz 1800x600 dpi |
| Minimalne sugerowane obciążenie miesięczne | 28 000 stron miesięcznie |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| Powiększenie | 25–400 % w odstępach 1% |
| Funkcje kopiowania/drukowania | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, kopiowanie dokumentów tożsamości, bezpieczny wydruk, Pomijanie pustych stron, wydruk bannerowy, tworzenie ulotek, wstawianie obrazów |
| Pierwszy podajniki papieru | Minimum 500 arkuszy (format A5 do A3) |
| Drugi podajnik papieru | Minimum 500 arkuszy (format A5 do SRA3) |
| Podajnik papieru ręczny | Minimum 150 arkuszy, A6–SRA3 |
| Dodatkowe podajniki papieru | Dodatkowa kaseta w podstawie urządzenia, na 2500 arkuszy (format A4) |
| Podajnik oryginałów | Minimum 300 arkuszy, format oryginałów A6 - A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego, jednoprzebiegowy |
| Pojemność odbiorcza | Minimum 250 arkuszy |
| Opcjonalne podajniki papieru | Możliwość rozbudowania podajników papieru do pojemności 6650 arkuszy poprzez dołączenie podajnika bocznego na 3000 arkuszy |
| Prędkość procesora | Minimum:1,5 GHZ, dwurdzeniowy |
| Prędkość skanowania | Minimum 230 str/minutę |
| Rodzaj modułu skanera | Wbudowany kolorowy skaner, z wbudowanym energooszczędnym oświetleniem w technologi LED |
| Rozdzielczość skanowania | Minimum 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Scan-to-USB, Scan-to-Me, Skan-to-SMB, Scan-to-Home, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan. Adnotacje (tekst/godzina/data) w plikach PDF; Pomijanie pustych stron. Podgląd i edycja zeskanowanych obrazów przed wysłaniem/zapisaniem. |
| Obsługiwane formaty papieru | A6–SRA3 |
| Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | A5-SRA3 |
| Obsługiwana gramatura papieru | 52 - 300 g/m2 |
| Obslugiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | 52-256 g/m2 |
| Interfejsy | USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, |
| Obsługiwane protokoły | Ethernet, Apple Talk, TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP / HTTPS, SSL/TSL for HTTPS, SMB, Port 9100 (dwu-kierunkowy), IPP, LDAP, SNMP V3 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (wsparcie ND), SMB (NetBEUI), LPD, IPP 1.1, SNMP |
| Wsparcie systemów operacyjnych | Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows 8/8.1, Windows 10 x32/x64, Windows Server 2003x32/2003x64/2008x32/2008x64/2012, |
| Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy |
| Język menu | Polski |
| Inne | Możliwość podłączenia wewnętrznego czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych |
| Certyfikaty | NEMKO, EMC, ISO 9001, ISO 14001, Blue Angel Mark, TUV |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy w miejscu eksploatacji, czas reakcji serwisu do 16h roboczych |

# Wymagania dotyczące gwarancji

# Dostarczone, zainstalowane urządzenia mają być objęte przynajmniej 3-letnią gwarancją (chyba, że w treści OPZ w załączniku nr 1.4 Zamawiający wymaga innego okresu gwarancyjnego), świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

# Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.  Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w SIWZ i w Umowie.

# Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez Zamawiającego.

# Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

# Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.