Załącznik nr 6.5 do OPZ

SP.ZP.272.51.2018.II.FR

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

dla Powiatu Wrocławskiego oraz 4 Gmin: Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny,  w podziale na 6 zadań.

Zadanie 5 – Gmina Mietków

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.

Wrocław, dnia 03.08.2018 r.

Załącznik 6.5. do OPZ – Gmina Mietków

## Zestawienie zbiorcze sprzętu - Dostawa urządzeń peryferyjnych– drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

| Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki | Gmina Mietków |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne | 3 |

## Wymagania generalne dla dostaw i usług związanych z niniejszą częścią zamówienia

## Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

# Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia

# Urządzenie wielofunkcyjne  – 3 szt.

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Wielofunkcyjne monochromatyczne lub kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe |
| Zastosowanie | Urządzenie do zastosowań biurowych o małej i średniej obciążalności – drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie |
|  | DRUKARKA |
| Jakość druku | Minimum 600x600 dpi |
| Szybkość wydruku | Mono/kolor jednostronne: do 27 str./min (A4), Mono/kolor dwustronne: do 21,9 obr./min (A4) |
| Technologia druku / Format | Laserowa / A4 |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
| Dodatkowe wymagania | Języki drukowania: PCL 5c/6, Adobe PostScript Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint Android: certyfikat Mopria Marginesy wydruku: 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperta) |
|  | SKANER |
| Typ | Kolorowy płaski i DADF |
| Rozdzielczość | Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Poprawiona: maks. 9600 × 9600 dpi |
| Skanowanie 2-stronne | jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów |
| Szybkość skanowania | Jednostronne, tryb kolorowy: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 27 obr./min (300 × 600 dpi) |
| Obsługiwane formaty | TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF / PDF (podpis cyfrowy) / PNG |
| Dodatkowe wymagania | iFAX ITU-T.37 TWAIN, WIA Głębia koloru: 24bit |
|  | KOPIARKA |
| Typ | Monochromatyczna |
| Rozdzielczość | Maks. 600 × 600 dpi |
| Szybkość kopiowania | Mono/kolor jednostronne: do 27 str./min (A4), Mono/kolor dwustronne: do 21,9 obr./min (A4) |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst |
| Skalowanie | 25–400%. |
| Liczba kopii | Maksimum 999 |
| Dodatkowe wymagania | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości |
|  | FAKS |
| Szybkość modemu | 33,6 Kb/s |
| Tryb odbierania | Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny |
| Pamięć faksu | Do 512 arkuszy |
| Szybkie wybieranie | Do 281 numerów |
| Wybieranie grupowe / numery docelowe | Maks. 199 pozycji / maks. 199 numerów docelowych |
| Dodatkowe wymagania | Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu Faksowanie dwustronne (wysyłanie/odbiór) Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash) |
|  | OGÓLNE |
| Pojemność podajników | Kaseta o pojemności 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy Podajnik DADF na 50 arkuszy |
| Obsługiwane formaty/nośniki | Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, papier kolorowy, papier błyszczący, etykiety, karty pocztowe, koperty, formaty: Kaseta (standardowa): A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, koperty (COM10, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min 100 x 148mm; maks 215,9 x 355,6 mm; Podajnik uniwersalny: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm; Podajnik automatyczny (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Gramatura nośników: Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 52 do 163 g/m2 (do 200 g/m2 w przypadku papieru błyszczącego); Podajnik uniwersalny: od 60 do 176 g/m2 (do 200 g/m2 w przypadku papieru błyszczącego); Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m2 |
| Miesięczne obciążenie | Maksymalnie: 50000 stron/miesiąc |
| Pamięć | Pamięć minimum 1GB |
| Interfejsy/ Złącza | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe |
| Wymagania dodatkowe | Kolorowy i dotykowy wyświetlacz Skanowanie do wiadomości e-mail Skanowanie do komputera Skanowanie do pamięci USB Skanowanie do serwera FTP Skanowanie do chmury Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Narzędzie SSID, Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do obsługi stanu tonera, Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003 / Vista Mac OS X w wersji 10.7.5 lub nowszej Linux |
| Materiały eksploatacyjne | Kaseta z czarnym tonerem i kompletem tonerów kolorowych – wydajność do 3400str (opcja) Urządzenie w standardzie z kasetami startowymi o wydajności — czarną: 1200 stron, kolor komplet: 800 |
| Zasilanie | Zasilanie: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Warunki gwarancji | Minimum 3 lata |

# Wymagania dotyczące gwarancji

# Dostarczone, zainstalowane urządzenia mają być objęte przynajmniej 3 letnią gwarancją  świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

# Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.  Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w SIWZ i w Umowie.

# Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez Zamawiającego.

# Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

# Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.