Załącznik nr 6.6. do OPZ

SP.ZP.272.51.2018.II.FR

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

dla Powiatu Wrocławskiego oraz 4 Gmin: Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny,  w podziale na 6 zadań.

Zadanie 6 – Gmina Żórawina

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne; Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.

Wrocław, dnia 03.08.2018 r.

Załącznik 6.6. do OPZ – Gmina Żórawina

## Zestawienie zbiorcze sprzętu - Dostawa urządzeń peryferyjnych– drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem

| Dostawa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanery wraz z oprogramowaniem | Gmina Żórawina |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 |
| 2. | Drukarka | 2 |

## Wymagania generalne dla dostaw i usług związanych z niniejszą częścią zamówienia

## Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

# Wymagania szczegółowe minimalne dla sprzętu ujętego w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia

# Urządzenie wielofunkcyjne  – 1 szt.

| Cecha / Właściwości | Opis minimalnych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| Typ: | Urządzenie kolorowe, fabrycznie nowe, gotowe do pracy (zawiera bęben, toner – pełnowartościowy oryginalny, oraz inne elementy niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia) |
| Podstawowe funkcje urządzenia: | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie |
| Konfiguracja: | Możliwość konfigurowania urządzenia bezpośrednio z poziomu panelu sterującego |
| Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć operacyjna: 3,0 GB pamięci RAM |
| Interfejsy: | Interfejsy standardowe sieciowe 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wbudowana karta wifi. Możliwość rozbudowy o NFC, Bluetooth. |
| Porty standardowe: | 2 x port USB 2.0, 1 x port USB 3.0 |
| Prędkość kopiowania/drukowania | min. 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) |
| Rozdzielczość skanowania: | min. 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość drukowania: | min. 1200x 1200 dpi |
|  | Podajniki papieru 2 kasety, każda na 550 arkuszy (80 g/m²) Taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²) Możliwość rozbudowy o dodatkowe podajniki papieru 2 kasety, każda na minimum 550 arkuszy (80 g/m²) |
|  | Automatycznie odwracający podajnik dokumentów o pojemności min. 100 arkuszy 80g/m2 |
| Dupleks: | Zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego (dupleks) |
| Skalowanie: | Skalowanie (zoom) w zakresie od 25 % do 400 % w krokach co 1%. |
| Prędkość skanowania: | min. 150 stron /min. w trybie czarno-białym/ kolorowym |
| Skanowanie: | do E-mail, SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, do USB |
| Skanowanie do formatów plików: | Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (z możliwością wyszukiwania), XPS (z możliwością wyszukiwania), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Wydajność tonera: | czarnego: minimum 34 000 stron kolorowego 18 000 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows Vista/7/8/8.1/10 Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
| Dokumentacja: | Instrukcja obsługi/ komunikaty ekranowe panelu w języku polskim, Kolorowy ekran dotykowy LCD nie mniejszy niż (10,1 cala), klawiatura numeryczna |
| Obudowa: | Zamontowana obudowa czytnika kart zbliżeniowych do uwierzytelniania użytkownika. Dołączona dedykowana podstawa na kółkach umożliwiająca przemieszczanie urządzenia i zapewniająca komfortową obsługę w pozycji stojącej |
| Gwarancja: | min. 36 miesięcy |
| Dysk twardy: | Dysk twardy nie mniej niż 300 GB z możliwością rozbudowy do 1TB |
| Oprogramowanie: | Wbudowane oprogramowanie do zdalnej diagnostyki urządzenia i zarządzania materiałami eksploatacyjnymi |
| Opcje dodatkowe rozbudowy: | Możliwość rozbudowy o: czytnik kart zbliżeniowych do uwierzytelniania użytkownika za pomocą karty moduł wyjmowanego dysku twardego w celu ochrony danych wewnętrzny moduł wykańczania z możliwością zszywania: na rogu, podwójny / A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²) zszywanie bez zszyfkowe – A3/B4/B5/A4: do 4 arkusze (65–81,4 g/m²) zszywanie w trybie offline : nie mniej niż 40 arkuszy (80 g/m²) |

# Drukarka – 2 szt.

| Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- |
| Typ | Laserowa drukarka kolorowa |
| Zastosowanie | Urządzenie do zastosowań biurowych dlaaa grup roboczych - drukowanie |
|  | DRUKARKA |
| Jakość druku | Minimum 600x600 dpi |
| Szybkość wydruku | Jednostronne: maks. 33 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4), maks. 55 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A5 – poziomo) Dwustronne: maks. 33 obr./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4) |
| Technologia druku / Format | Kolorowe drukowanie laserowe / A4 |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |
| Dodatkowe wymagania | Poziom hałasu do 51db (ciśnienie akustyczne) 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomość, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych¹ Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint Android: certyfikat Mopria |
|  | OGÓLNE |
| Pojemność podajników | Kaseta o pojemności 550 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Opcjonalna kaseta o pojemności 550 arkuszy |
| Obsługiwane formaty | Kaseta (standardowa): A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LTR, EXE, STMT, K16 Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 101,6 do 215,9 mm; długość: od 148 do 297 mm Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, karty indeksu (3 × 5") Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 76,2 do 215,9 mm; długość: od 127 do 355,6 mm Kaseta (opcjonalna): A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 101,6 do 215,9 mm; długość: od 148 do 355,6 mm |
| Obsługa nośników | Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier kolorowy, etykiety, koperty, pocztówki, papier surowy Kaseta: od 60 do 163 g/m² Podajnik uniwersalny: od 60 do 216 g/m² |
| Miesięczne obciążenie | Do 80000 stron |
| Procesor, pamięć | Pamięć minimum 1GB, Procesor 528MHz + 264MHz |
| Interfejsy/ Złacza | USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T |
| Wymagania dodatkowe | Obsługa języków: PCL5c¹, PCL6, Adobe® PostScript Waga: nie więcej niż 30 kg. Zdalny interfejs użytkownika (RUI), Zarządzanie identyfikatorami działów, Narzędzie do obsługi stanu tonera, Zgodność z technologią uniFLOW z klientem logowania do urządzeń uniFLOW dla platformy SFP MEAP Możliwość rozbudowy o czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej Linux/Citrix |
| Wymiary | Szerokość maksimum 458 mm głębokość Maksimum 464 mm wysokość Maksimum 388 mm |
| Zasilanie i pobór mocy | Zasilanie: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Pobór mocy: Maks. (około): 1470 W lub mniej Praca: około 570 W lub mniej Tryb gotowości: około 34 W lub mniej Tryb uśpienia: około 1,3 W lub mniej Zasilanie wyłączone: 0,16 W lub mniej Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,3 kWh/tydzień Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1–180 minut (domyślnie 1 minuta) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godziny (domyślnie) |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy. |

# Wymagania dotyczące gwarancji

# Dostarczone, zainstalowane urządzenia mają być objęte przynajmniej 3-letnią gwarancją, świadczoną na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

# Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.  Szczegółowy zakres gwarancji został ujęty w SIWZ i w Umowie.

# Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia zostaną podłączone do zasilania udostępnionego przez Zamawiającego.

# Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, technologii oraz programów równoważnych innych niż określone w SIWZ. Ciężar udowodnienia, że urządzenia oraz oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

# Urządzenia równoważne muszą pracować w tej samej technologii co urządzenia określone w dokumentacji.