Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty naprawcze i konserwacyjne przepustów w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Kod wg CPV:

45233142 – 6     Roboty w zakresie naprawy dróg

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

Wrocław, sierpień 2018 r.

Opracował:

Roman Rywiński

- INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

- NAZWA ZADANIA

Roboty naprawcze i konserwacyjne przepustów w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty naprawczo - konserwacyjne przepustów drogowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach Powiatu Wrocławskiego.

- ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje naprawę i konserwację  następujących przepustów drogowych:

- Przepust pod  drogą 2000 D odcinek Milin – Piława, gm. Mietków

Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości 9,5 m, szerokość 80 cm, wysokość 120 cm) o wylocie przedłużony kręgiem żelbetowym DN 800 mm, który jest odspojony i wyłamany od konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu ramowego na szerokości 80 cm warstwą 40 cm (tj. na dł. 9,5 m)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 23 - 50 cm, na dł. 93 mb,

- rozebranie istniejącego wylotu z kręgu żelbetowego fi800 łącznie z płytą betonową 1,20 mx 1,10 m

- wywiezienie i utylizacja urobku

- wykonanie posadowienia wylotu na płycie żelbetowej o wymiarach 3m x 2m x 0,4 m, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca

- wykonanie wylotu z żelbetowego prefabrykatu o przekroju prostokątnym typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m x wysokość 1,20 m ze skrzydełkami o długości  górnej półki 1,20 m i podstawie 2,50 m.

- wlot przepustu ramowego o powierzchni 0,75 m2 oczyścić, konstrukcję uzupełniając masą reparacyjną do betonów hydrotechnicznych i całość zabezpieczyć gruntem izolacyjnym przeciwwodnym oraz farbą nawierzchniową do betonów.

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 5 m2 x 2 strony,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po 2m z każdej strony (odcinek prosty ) ze skosem do ziemi .

- Przepust pod  drogą  1980 D w miejscowości Solna przy ul Solnej , gm. Kobierzyce

Ww. budowla to przepust  z rur żelbetowych DN800 dł. 15 m, przy czym ostatnia rura dł. 1 m jest załamana. Rów o nr dz. 138w i 146w.  Przyczółki wykonane z kamienia naturalnego są rozmyte. Przepust i rowy są zamulone.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 800 mm na długości 14,0 m (60% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 55 mb,

- zdemontować uszkodzoną rurę DN800 oraz pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków – załadunek  wywóz i utylizacja (1,75 m3),

- wywiezienie i utylizacja urobku

- zainstalować w miejscu rozebranego kanału nową rurę żelbetową DN800 o dł. 1 m posadowioną na 10 cm podsypce piaskowo, 1x geowłókninie i 15 cm zagęszczonej podsypce cementowo piaskowej,

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni ok. 15 m2,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po 2m z każdej strony (odcinek prosty) ze skosem do ziemi .

- Przepust pod drogą 1966 D odcinek Janówek- droga krajowa nr 8, gm. Jordanów Śląski

Ww. budowla to drożny przepust DN600 przy czym brak jest jednego kręgu przy czym przyczółki kamienne są rozmyte – zdeformowane, a rowy zamulone do stanu uniemożliwiającego przepływ wód.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 600 mm na długości 10,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 45 mb,

- rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków,

- wywiezienie i utylizacja urobku oraz gruzu (ok. 1,5 m3)

- wykonać posadowienie pod brakującą rurę – na długości 1 m (10 cm podsypki piaskowej, 1xgeowłókna, 15 cm zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej)

- posadowić w miejscu brakującego kręgu nową rurę żelbetową DN600 mm o długości 1 m,

- wykonanie posadowienia wylotu na płycie żelbetowej o wymiarach 3m x 2m x 0,4 m, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca

- wykonanie wlotu i wylotu z żelbetowego prefabrykatu o przekroju w świetle DN600 mm, typ „melioracyjny lekki” ze skrzydełkami (wymiar przed wykonaniem  sprawdzić z wymiarami istniejącego przepustu ramowego) ze skrzydełkami o długości górnej półki 0,50 m i podstawie 1,5 m

- na wlocie i wylocie zamontować żelbetowy prefabrykat o przekroju w świetle DN600 mm, typ „melioracyjny lekki” ze skrzydełkami (wymiar przed wykonaniem  sprawdzić z wymiarami istniejącego przepustu ramowego) ze skrzydełkami o dł. górnej półki 0,50 m i podstawie 1,5 m,

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” o gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni ok. 12 m2.

- Przepust pod drogą 1950 D Pietrzykowice, ul. Fabryczna – dz. nr 130/1 d, gm. Kąty Wrocławskie

Ww. budowla to zamulony na całej długości w 70 %   przepust DN1000 o długości 11 m prowadzący wody rowu melioracyjnego „RJ” (dz. nr 135 i nr 231) przy czym wlot, wylot oraz skarpy rowu zabezpieczono brukiem kamiennym na zaprawie betonowej.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 1000 mm na długości 11,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu „RJ” o szerokości kinety 60 cm,  warstwą 40-60 cm na odcinku 10 m w górę cieku,

- odmulenie dna rowu „RJ” o szerokości kinety 60 cm,  warstwą 40-60 cm na odcinku 25 m w dół cieku,

- wywiezienie i utylizacja urobku,

- rów główny „RJ” oczyścić z roślinności na odcinku 20 m w górę cieku,

- rów główny „RJ” oczyścić z roślinności na odcinku 50 m w dół cieku

- przebrukowanie powierzchni skarp – ok. 37 m2.

- od strony wylotu należy wymienić stalową barierę energochłonną na długości 6m.

5. Przepust zjazdu z drogi 1950 D na działkę nr 134/29 i 134/30 w Pietrzykowicach, gm. 
     Kąty Wrocławskie

Ww. budowla to niedrożny przepust DN600 odprowadzający wody z rowu drogowego do rowu melioracyjnego „RJ”, przy czym ostatni kręg na wylocie jest wysunięty i odspojony, skarpa przepustu rozmyta, przepust zasypany, a przyczółki kamienne zostały zdeformowane (rozmyte). Całkowita długość rowów do odmulenia odtworzenia 25 m.

Prace do wykonania:

- odmulenie przepustu średnicy 600 mm na długości ok.  10,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 cm, na dł. 25 mb,

- rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu wylotu przyczółków z bruku kamiennego (ok. 1,2 m2),

- wykonanie posadowienia pod rurę DN600 (10 cm podsypka piaskowa, 1x geowłókna , 15 cm zagęszczona podsypka cementowo-piaskowej),

- ponownie posadowić rurę żelbetową DN600 mm

- powrotnie ubezpieczyć skarpę przepustu brukiem kamiennym (ok. 1,2 m2),

- dno rowu przy wylocie ubezpieczyć płytą ażurową typu „krata” o gr. 7 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 2 m2.

- TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadania: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie pisemnych protokołów typowań przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. Poszczególne protokoły typowań będą zawierały zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Odbiór robót nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt  czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót nie obejmuje prac związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Protokolarne przekazanie terenu robót, na podstawie pisemnych protokołów typowań zawierających zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

- Zawiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o terminie przekazania terenu robót-podpisania protokołów typowań z dwu dniowym wyprzedzeniem.

- Zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami.

- Zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót 
i gwarancyjnego.

- Zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania protokołu typowania pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

- W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

- Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, 
a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek 
i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz 
z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób 
i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

- Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom opisu technicznego, a ponadto:

- dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną.

- Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- GWARANCJA

Wymagany termin gwarancji na roboty 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

Wrocław, sierpień 2018 r.

Opracował:

Roman Rywiński

XII. Lokalizacja przepustów

- Przepust pod  drogą 2000 D odcinek Milin – Piława, gm. Mietków

- Przepust pod  drogą  1980 D w miejscowości Solna przy ul Solnej , gm. Kobierzyce

- Przepust pod drogą 1966 D odcinek Janówek- droga krajowa nr 8, gm. Jordanów Śląski

- Przepust pod drogą 1950 D Pietrzykowice, ul. Fabryczna – dz. nr 130/1 d, gm. Kąty Wrocławskie

- Przepust zjazdu z drogi 1950 D na działkę nr 134/29 i 134/30 w Pietrzykowicach, gm. 
 Kąty Wrocławskie