Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS TECHNICZNY

Roboty naprawcze i konserwacyjne przepustów 
w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego 
na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Wrocław, sierpień 2018 r.

Opracował:

Roman Rywiński

1.  INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2.  NAZWA ZADANIA

Remont przepustów dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest są roboty budowlane związane z remontem przepustów na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach.

4.  ZAKRES  ROBÓT

Zakres robót obejmuje roboty naprawczo konserwacyjne następujących elementów:

- Przepust pod  drogą 2000 D odcinek Milin – Piława, gm. Mietków

Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości 9,5 m, szerokość 80 cm, wysokość 120 cm) o wylocie przedłużony kręgiem żelbetowym DN 800 mm, który jest odspojony i wyłamany od konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu ramowego na szerokości 80 cm warstwą 40 cm (tj. na dł. 9,5 m)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 23 - 50 cm, na dł. 93 mb,

- rozebranie istniejącego wylotu z kręgu żelbetowego fi800 łącznie z płytą betonową 1,20 mx 1,10 m

- wywiezienie i utylizacja urobku

- wykonanie posadowienia wylotu na płycie żelbetowej o wymiarach 3m x 2m x 0,4 m, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca

- wykonanie wylotu z żelbetowego prefabrykatu o przekroju prostokątnym typ „melioracyjny lekki”
ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m x wysokość 1,20 m ze skrzydełkami o długości  górnej półki 1,20 m i podstawie 2,50 m.

- wlot przepustu ramowego o powierzchni 0,75 m2 oczyścić, konstrukcję uzupełniając masą reparacyjną do betonów hydrotechnicznych i całość zabezpieczyć gruntem izolacyjnym przeciwwodnym oraz farbą nawierzchniową do betonów.

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 5 m2 x 2 strony,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po 2m z każdej strony (odcinek prosty ) ze skosem do ziemi .

- Przepust pod  drogą  1980 D w miejscowości Solna przy ul Solnej , gm. Kobierzyce

Ww. budowla to przepust  z rur żelbetowych DN800 dł. 15 m, przy czym ostatnia rura dl. 1 m jest załamana. Rów o nr dz. 138w i 146w.  Przyczółki wykonane z kamienia naturalnego są rozmyte. Przepust i rowy są zamulone.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 800 mm na długości 14,0 m (60% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 55 mb,

- zdemontować uszkodzoną rurę DN800 oraz pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków – załadunek  wywóz i utylizacja (1,75 m3),

- wywiezienie i utylizacja urobku

- zainstalować w miejscu rozebranego kanału nową rurę żelbetową DN800 o dł. 1 m posadowioną na 10 cm podsypce piaskowo, 1x geowłókninie i 15 cm zagęszczonej podsypce cementowo piaskowej,

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni ok. 15 m2,

- zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po 2m z każdej strony (odcinek prosty) ze skosem do ziemi .

- Przepust pod drogą 1966 D odcinek Janówek- droga krajowa nr 8, gm. Jordanów Śląski

Ww. budowla to drożny przepust DN600 przy czym brak jest jednego kręgu przy czym przyczółki kamienne są rozmyte – zdeformowane, a rowy zamulone do stanu uniemożliwiającego przepływ wód.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 600 mm na długości 10,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 40-60 cm, na dł. 45 mb,

- rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków,

- wywiezienie i utylizacja urobku oraz gruzu (ok. 1,5 m3)

- wykonać posadowienie pod brakującą rurę – na długości 1 m (10 cm podsypki piaskowej, 1xgeowłókna, 
15 cm zagęszczonej podsypki cementowo-piaskowej)

- posadowić w miejscu brakującego kręgu nową rurę żelbetową DN600 mm o długości 1 m,

- wykonanie posadowienia wylotu na płycie żelbetowej o wymiarach 3m x 2m x 0,4 m, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca

- wykonanie wlotu i wylotu z żelbetowego prefabrykatu o przekroju w świetle DN600 mm, typ „melioracyjny lekki” ze skrzydełkami (wymiar przed wykonaniem  sprawdzić z wymiarami istniejącego przepustu ramowego) ze skrzydełkami o długości górnej półki 0,50 m i podstawie 1,5 m

- na wlocie i wylocie zamontować żelbetowy prefabrykat o przekroju w świetle DN600 mm, typ „melioracyjny lekki” ze skrzydełkami (wymiar przed wykonaniem  sprawdzić z wymiarami istniejącego przepustu ramowego) ze skrzydełkami o dł. górnej półki 0,50 m i podstawie 1,5 m,

- skarpę wlotu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu „meba” o gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni ok. 12 m2.

- Przepust pod drogą 1950 D Pietrzykowice, ul. Fabryczna – dz. nr 130/1 d, gm. Kąty Wrocławskie

Ww. budowla to zamulony na całej długości w 70 %   przepust DN1000 o długości 11 m prowadzący wody rowu melioracyjnego „RJ” (dz. nr 135 i nr 231) przy czym wlot, wylot oraz skarpy rowu zabezpieczono brukiem kamiennym na zaprawie betonowej.

Prace do wykonania:

- odmulenie  przepustu średnicy 1000 mm na długości 11,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu „RJ” o szerokości kinety 60 cm,  warstwą 40-60 cm na odcinku 10 m w górę cieku,

- odmulenie dna rowu „RJ” o szerokości kinety 60 cm,  warstwą 40-60 cm na odcinku 25 m w dół cieku,

- wywiezienie i utylizacja urobku,

- rów główny „RJ” oczyścić z roślinności na odcinku 20 m w górę cieku,

- rów główny „RJ” oczyścić z roślinności na odcinku 50 m w dół cieku

- przebrukowanie powierzchni skarp – ok. 37 m2.

- od strony wylotu należy wymienić stalową barierę energochłonną na długości 6m.

5. Przepust zjazdu z drogi 1950 D na działkę nr 134/29 i 134/30 w Pietrzykowicach, gm. 
     Kąty Wrocławskie

Ww. budowla to niedrożny przepust DN600 odprowadzający wody z rowu drogowego do rowu melioracyjnego „RJ”, przy czym ostatni kręg na wylocie jest wysunięty i odspojony, skarpa przepustu rozmyta, przepust zasypany, a przyczółki kamienne zostały zdeformowane (rozmyte). Całkowita długość rowów do odmulenia odtworzenia 25 m.

Prace do wykonania:

- odmulenie przepustu średnicy 600 mm na długości ok.  10,0 m (40% zamulenia)

- odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm,  gł.  warstwy 30 cm, na dł. 25 mb,

- rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu wylotu przyczółków z bruku kamiennego (ok. 1,2 m2),

- wykonanie posadowienia pod rurę DN600 (10 cm podsypka piaskowa, 1x geowłókna , 15 cm zagęszczona podsypka cementowo-piaskowej),

- ponownie posadowić rurę żelbetową DN600 mm

- powrotnie ubezpieczyć skarpę przepustu brukiem kamiennym (ok. 1,2 m2),

- dno rowu przy wylocie ubezpieczyć płytą ażurową typu „krata” o gr. 7 cm na podsypce piaskowej gr. 
10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 2 m2.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót. Wszystkie prace związane z ustawieniem barier należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( DZ.U. z 2003r nr 220,poz.2181).

Użyte do wbudowania elementy i materiały winny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną IBDiM i certyfikat zgodności z normami.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Uzyskany złom z wymienianych stalowych barier stanowi własność Zamawiającego.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a materiały użyte do wykonania zamówienia powinny potwierdzać przydatność do użytku.

Wszystkie prace związane z realizacją należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dla robót wykonywanych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na jakość wykonywanych robót ani na bezpieczeństwo osób trzecich.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiada Wykonawca

Szczegółowy zakres prac  określają kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

5.   LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powiat Wrocławski – drogi powiatowe o numerach: 1950D, 1966D, 1980D, 2000D zlokalizowane na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Mietków.

6.  TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i oznakowania terenu zajętego
w celu wykonania  ww. robót.

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe będą polegać na demontażu okładzin z kostki granitowej, demontażu elementów betonowych, usunięciu warstw gruntów i namułów, rozbiórce istniejących barier drogowych betonu gruntu. Wszystkie pozyskane w ten sposób materiały niepełnowartościowe należy wywieź w miejsce składowania tego typu odpadów (koszt po stronie Wykonawcy). Materiały pełnowartościowe należy przekazać do Obwodu Drogowego 
w Mirosławicach.

Roboty naprawcze

Montaż betonowych elementów prefabrykowanych, okładzin z kostki kamiennej oraz barier drogowych stalowych, ocynkowanych (poziom powstrzymania H1W3A) należy wykonać zgodnie z technologią wymaganą, specyfikacją w terminie i warunkach uzgodnionych 
z osobą nadzorującą  zadanie ze strony Zamawiającego.

Ponadto przewidziano do wykonania roboty betonowe i ziemne odtworzeniowe związanych z naprawą wlotów i wylotów przepustów oraz umocnieniem rowów odwodnieniowych.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt  czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

UWAGA :

Oznakowanie tymczasowe stanowi własność Wykonawcy. Przyjmuje się, że wszelkie koszty wynikające z wypełnienia w pełnym zakresie zobowiązań opisanych powyżej w tym punkcie Wykonawca uwzględnił w dowolnej pozycji/pozycjach kosztorysu ofertowego.

8.  POZOSTAŁE ROBOTY I CZYNNIKI

Zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi powiatowej. Prace remontowo-budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ  są  one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi. Prowadzone prace mają na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu przedmiotową drogą.

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i norami obowiązującymi w tym zakresie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ROBÓT

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Wrocław, sierpień 2018 r.

Opracował:

Roman Rywiński