POWIAT WROCŁAWSKI

UL. PODWALE 28

50-040 WROCŁAW

Wrocław, dnia 26 czerwca 2007r.

SP.DT.3421.P1N-18/2007

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:  	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:  
„Przebudowę drogi nr 2075D na dwóch odcinkach:

- Maniów – granica powiatu

- Świątniki – skrzyżowanie z drogą nr 1989D na terenie gmin Sobótka i Jordanów Śląski”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U Nr 164, poz. 1163 z późn. zm), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zgodnie ze ST na wzmocnienie nawierzchni asfaltowych należy zastosować geosiatkę Tensar P10, natomiast wg przedmiaru geowłókninę – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.?

Odpowiedź: Do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych należy zastosować geowłókninę 
o parametrach:

- nasiąkliwość bitumem (bez odc.) _>1,5 [kg/m2]

- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 100/100 [kN/m]

- wytrzymałość przy 2% wydłużenia 68/68 [kN/m]

- wymiary oczek siatki wzmacniającej 40x40 [mm]

- masa powierzchniowa 430 [g/m2]

Pytanie 2

W przedmiarze robót teletechnicznych poz. 14d.1 wpisano ilość 0. Jaka powinna być prawidłowa ilość złączy?

Odpowiedź: Pozycję 14d.1 należy anulować.

Powyższe odpowiedzi  na pytania nie wymagają wyznaczenia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach  w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Proszę o potwierdzenie faxem  otrzymanie odpowiedzi na pytania z dnia 26 czerwca  2007r.

Sprawę prowadzi:

Danuta Nowakiewicz

Tel. 344-36-41 wew. 403