# Rozdział 3. Specyfikacja techniczna

| 3.1. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 3.2. | Wymagania ogólne |

# Do wykorzystania Wykonawcy udostępniona zostanie dokumentacja projektowa będąca 
w posiadaniu Zamawiającego, celem wykorzystania uzgodnionych z Zamawiającym niektórych rozwiązań projektowych.

# 3.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

#### Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2016D od skrzyżowania z drogą W-346 w Sośnicy do Strzeganowic, w zakresie poszerzenia

#### i wzmocnienia nawierzchni w miejscowości – budowa chodników i odwodnienia 
(dł. ok. 5,1 km).

#### CPV – 74 23 20 00 – 4

  - Wymagania ogólne

Należy przyjąć następujące parametry techniczne do projektu:

Wstępne dane:

- klasa drogi - L

- długość przewidywanego odcinka drogi powiatowej nr 2016D -  5,1km

- udrożnienie i regulacja rowów przydrożnych

- budowa kanalizacji wraz z przykanalikami z podłączeniem do istniejącego kolektora w

terenie zabudowanym

- modernizacja poboczy gruntowych dwustronnych

- nawierzchnia dla ruchu KR2

- rodzaj nawierzchni jezdni   - bitumiczna dla ruchu KR2 z warstwą

ścieralną SMA

- materiał poboczy gruntowych	 - kruszywo naturalne

- włączenia dróg gminnych na odcinku o dł. 20 m

- chodniki jednostronne w terenie zabudowy

- DANE DO PROJEKTOWANIA

cz. drogowa

  - droga klasy L,

  - szerokość drogi na terenie zabudowy w istniejących szerokościach z korektą szerokości na łukach,

  - szerokość drogi poza terenem zabudowy 5,5m,

  - rowy odwadniające i kanalizacja deszczowa,

  - budowa chodników jednostronnych w rejonach zabudowy

  - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz na sąsiadujące pola,

  - przebudowa włączeń dróg gminnych

  - wykonanie mapy dla celów projektowych,

  - wskazanie miejsc do niezbędnych wykupów gruntów dla potrzeb budowy drogi,

cz. konstrukcyjna

  - frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni na całej powierzchni opracowania gr. 4,0cm,

  - projekt wzmocnienia konstrukcji jezdni po frezowaniu,

  - projekt nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach,

  - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej wynikającej z analizy nośności przy założeniu istniejącej nawierzchni jako podbudowy

  - przekroje konstrukcyjne dla wszystkich zjazdów z drogi powiatowej o zwiększonych spadkach podłużnych oraz dla dróg gminnych

cz. odwodnieniowa

  - odwodnienie pasa drogowego przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych do rowów przydrożnych,

  - udrożnienie rowów przydrożnych oraz korekta ich usytuowania

  - kanalizacja deszczowa na terenie zabudowanym wraz z przepustami i udrożnieniem istniejącej kanalizacji,

  - odwodnienie liniowe dla zjazdów z drogi powiatowej o zwiększonych spadkach podłużnych

  - przebudowa przepustów wynikająca z przeprowadzonej analizy w terenie

cz. obiekty inżynierskie

  - frezowanie istniejącej nawierzchni na wiadukcie nad pasem drogowym autostrady A4 z ułożeniem nowego dywanika bitumicznego (przewidziane do odrębnego etapu robót)

cz. operaty wodnoprawne

  - należy uzyskać niezbędne pozwolenia wodnoprawne,

cz. instalacyjna

  - usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu: ziemnym i napowietrznym.

zieleń

  - inwentaryzacja zieleni,

  - pozwolenie na wycinkę drzew,

  - przesadzenie drzew,

  - zabezpieczenie istniejących drzew.

organizacja ruchu docelowego

  - organizacja ruchu na całym odcinku drogi.

badanie podłoża gruntowego

  - około 10 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0m, dla celów budowy drogi powiatowej.

studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej inwestycji

  - opracować zgodnie z istniejącą instrukcją i wymaganiami stawianymi dla pozyskania funduszy strukturalnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz ze stosownym raportem oddziaływania inwestycji na środowisko.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pozwolenie na budowę.

- SKŁAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

  - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień – 5 egz.

  - PB dróg z odwodnieniem – 5 egz.

  - PB remontu przepustów – 5 egz.

  - PB usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – 5 egz.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.

  - Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót – 2 egz.

  - Przedmiary robót scalonych – 5 egz.

  - Operaty wodno-prawne wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi – 4 egz.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko – 5 egz.

  - Studium wykonalności – 5 egz.

  - Dokumentacja geologiczno-inżynierska – 4 egz.

  - Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli wymagany)

  - Mapa ewidencji gruntów i  wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami,

  - Pozwolenie na budowę.

- WYMAGANIA I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

      - Projekt należy wykonać w technice komputerowej.

      - Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku CD projekt zagospodarowania terenu a także 5 egzemplarzy luźnych rysunków planu zagospodarowania terenu.

      - Projekt winien posiadać wszystkie niezbędne dane dotyczące wytyczenia projektowanych elementów w terenie. Punkty główne, załamania trasy, winny być określone za pomocą współrzędnych geodezyjnych.

      - Dodatkowo przedmiary robót scalonych i kosztorysy inwestorskie należy przekazać na płycie CD w formie pliku z rozszerzeniem KST w programie NORMA lub ATH dla innych programów.

      - Dokumentację należy przedłożyć w zamkniętej formie w osobnych opracowaniach, spiętą i ponumerowaną.

      - Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, projektant zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie Zamawiającego.

      - Projekt budowlany powinien zawierać informację na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania planu „bioz”.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w trakcie ich wykonywania.

      - W toku opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany będzie do:

      - uzyskania w imieniu inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii i uzgodnień,

      - konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy,

      - w trakcie opracowania należy dokonać uzgodnień branżowych ze Zleceniodawcą.

      - uwzględnienie weryfikacji projektu wykonawczego wykonanego przez przyszłego Wykonawcę robót zgodnie z projektem  budowlanym.

10. Projekt powinien spełniać warunki określone w:

      - ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane( t.j. z 2006, Dz.U. Nr 156, poz 1118 z póź. zm.),

      - rozporządzeniu MTiGM z dnia 2.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

      - rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000r) w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 63, poz. 735 ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska,(t.j. z 2006r., Dz.U.Nr 129, poz. 902 z póź. zm.),

      - ustawie Prawo wodne z 18.07.2001 r. (t.j. z 2005r., Dz.U. Nr 239, poz.2019 z póź. zm),

      - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U  Nr 202, poz. 2072,),

      - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181),

      - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

      - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, poz. 1133)

      - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r.(Dz. U. Nr 220 poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Termin opracowania: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani: Danuta Nowakiewicz, tel.  048 71 344 36 41 do 49, wew. 403.

# Akceptuję ustalenia określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej

.......................................................................

podpis i  pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy