Znak sprawy:   SP.DT.3421.P1N-5/2008

(8) 28.04.2008r.

Wszyscy Wykonawcy którzy   pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

#### Przebudowę drogi powiatowej nr 2075D w Mietkowie na długości ok. 1,2 km Etap I

CPV – 45.23.31.20-6;  45.23.32.23-8;  45.23.24.53-2

Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

Jakie jest przewidziane uziarnienie mieszanki BA dla warstwy wiążącej poz. Przedmiarowa drogowa nr 42?

Pkt  9.2 ST 05.03.05 mówi o gr. 3 cm (zgodnie z kosztorysem) i uziarnieniu 0/12,8.

pkt  1.2 ST 05.03.05 mówi o gr. 9 cm i uziarnieniu 0/25.2. Prosimy o sprecyzowanie tej nieścisłości.

Odpowiedź:

Uziarnienie warstwy wiążącej o gr. 3 cm powinno wynosić 0-12,8 mm (zgodnie z projektem wzmocnienia opracowanym przez Biuro Projektowo -  Badawcze „DRO – LAB”.

Pytanie 2:

ST05.03.05 pkt. 1.2 warstwa ścieralna z BA 0/8 gr. 3 cm – ścieżka rowerowa. Prosimy o wyjaśnienie w pozostałych materiałach przetargowych nie ma żadnych informacji o takich robotach?

Odpowiedź:

Ze specyfikacji ST 05.03.05 wykreśla się zapis dotyczący wykonania warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej.

Pytanie 3:

Przedmiar drogowy poz. 86-88 – wykonanie ścieków z kostki betonowej 16x16x14. Błędny nr ST (08.05.01?) Prosimy o potwierdzenie nr ST 08.05.03 jako prawidłowej dla tych pozycji?

Odpowiedź:

W poz. 86-88 numer specyfikacji powinien brzmieć D-08.05.03.

Pytanie 4:

Przedmiar drogowy poz. 48 – profilowanie skarp i dna rowów ST 06.01.01 nie podaje informacji o powyższych robotach.

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 06.01.01.

Pytanie 5:

Brak ST dla zakresu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, poz. 56-76 Mietków.

Odpowiedź:

Brakujące specyfikacje (D-07.01.01, D-07.02.01, D-07.02.01a) zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 28  maja 2008r.

Danuta Nowakiewicz

tel. 344-36-41 wew. 403